|  | Администрация Саввушинского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края |  |
| --- | --- | --- |

|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Саввушинский селсовет змеиногорского РАЙОНА алтайского края |
| --- | --- |
| Том II | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |

2015 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВВУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО края

Том II. Материалы по обоснованию проекта

генерального плана

Заказчик: Администрация Саввушинского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края

Договор: № 2015-18 от 13 января 2015 г.

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

Генеральный директор _____________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор   _____________________________________________М.Э. Клюйкова

Главный технолог____________________________________________________Р.А. Васин

И. о. руководителя мастерской № 4 __________________________________И.В. Курбатов

В подготовке проекта генерального плана муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВВУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Генеральный план Саввушинского сельсовета содержит две части:

Том I

- часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая часть);

- часть вторая – карты территориального планирования (графические материалы).

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана в виде пояснительной записки и карт.

Содержание Тома II

Материалы по обоснованию проекта

ВВЕДЕНИЕ	9

РАЗДЕЛ 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития ЗМЕИНОГОРСКОГО района АЛТАЙСКОГО КРАЯ	10

1.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ	10

1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ	11

1.3 АНАЛИЗ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

1.4 РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ	15

РАЗДЕЛ 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения саввушинского сельсовета Змеиногорского района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	16

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О САВВУШИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ	16

1.1 ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ	16

1.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	19

1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	20

1.4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	27

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА	28

2.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	28

2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ	28

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ	31

3.1 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	32

3.2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ	34

3.3 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ	35

3.4 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	39

3.5 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД	40

3.6 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ	40

3.7 НЕДРА	43

3.8 ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ	43

3.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЧВ	43

3.10 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	44

3.11 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	45

3.12 ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ	46

3.13 ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ	47

3.14 ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ	49

3.15 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	50

ГЛАВА 4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	53

4.1 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ	53

4.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	57

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.	59

5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	59

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	62

5.3 ОЦЕНКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ	63

5.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ	63

ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	67

6.1 АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ	67

6.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	67

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	70

7.1 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ	70

7.2 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	74

7.3 ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	78

ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	80

8.1 ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ	80

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	82

9.1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	82

9.2 АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	82

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПАРАМЕТРОВ ИХ РАЗВИТИЯ	83

10.1 О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ	83

10.2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ	84

10.3 ВЫДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НОРМИРОВАНИЯ (СТН)	85

И ТЕРРИТОРИЙ СИТУАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ТСП)	85

10.4 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ИХ ПАРАМЕТРЫ	86

ГЛАВА 11. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ	93

11.1 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ	93

11.2 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	98

11.3 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	98

11.4 ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА	99

11.5 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА	99

11.6 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	100

11.7 ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ	101

11.8 ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	101

11.9 ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	101

11.10 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ	102

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	104

12.1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ	104

ГЛАВА 13. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	106

13.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	106

13.2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	110

13.3 ВОДООТВЕДЕНИЕ	112

13.4 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	113

13.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	113

13.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	115

13.7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	116

13.8 СВЯЗЬ	122

ГЛАВА 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ	127

РАЗДЕЛ 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Саввушинского сельсовета на комплексное развитие соответствующей территории	131

Карты в составе материалов по обоснованию

| Карта 1. Карта существующего состояния территории. Карта административных границ. Карта местоположения существующих и строящихся объектов инженерной инфраструктуры. Карта местоположения существующих и строящихся объектов транспортной инфраструктуры. Карта местоположения существующих и строящихся объектов социальной инфраструктуры. Карта местоположения существующих и строящихся объектов промышленного и агропромышленного комплексов. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта ограничений использования территории | М 1:25000 |
| --- | --- |
| Фрагменты карты 1. Карта существующего состояния, в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка. Карта административных границ. Карта местоположения существующих и строящихся объектов инженерной инфраструктуры. Карта местоположения существующих и строящихся объектов транспортной инфраструктуры. Карта местоположения существующих и строящихся объектов социальной инфраструктуры. Карта местоположения существующих и строящихся объектов промышленного и агропромышленного комплексов. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта ограничений использования территории | М 1:5000 |
| Карта 2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25000 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края (далее – Саввушинский сельсовет) муниципального образования Саввушинский сельсовет разработан научно-исследовательским институтом «Земля и город» (г. Нижний Новгород) в соответствии с муниципальным контрактом № 2015-18 от 13 января 2015 г. по заданию Администрации Саввушинского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2020 год;

- расчетный срок – 2040 год;

Проект генерального плана муниципального образования Саввушинский сельсовет выполнен с использованием подосновы М 1:2500 и М 1:5000 в электронном виде в формате MapInfo.

РАЗДЕЛ 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития ЗМЕИНОГОРСКОГО района АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### 1.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ "О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах";

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности";

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 года № 178 "Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 "Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"  (вместе с "Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности", "Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров");

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. №820;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

- «Доступная среда» на 2011- 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175);

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации                        на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7);

- «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011- 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61);

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2181-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р);

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-Р);

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (постановление Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848);

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598).

### 1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, принятие которых оказывает значительное влияние на развитие сельского поселения.

- Схема территориального планирования Алтайского края (Утверждена Постановлением Администрации Алтайского края «Об утверждении схемы территориального планирования Алтайского края» № 445 от 27 октября 2009г.;

- Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года;

- Государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы;

- Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы.

### 1.3 АНАЛИЗ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Карта ограничений использования территории (проектные предложения) и основной чертеж представлены на рис. 1.1 и 1.2.

Рисунок 1.1 - Карта ограничений использования территории (проектные предложения)

Рисунок 1.2 - Основной чертеж

### 1.4 РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

- Схема территориального планирования муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края (Утверждена решением Советом депутатов Змеиногорского района Алтайского края «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края» № 97 от 28.12.2010);

- Устав муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края;

- Устав муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края;

- Программа развития туризма в Змеиногорском районе на 2013-20017 год;

- Программа развития сельского туризма в Змеиногорском районе на 2013-2015 годы.

РАЗДЕЛ 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения саввушинского сельсовета Змеиногорского района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О САВВУШИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего состояния территории.

### 1.1 ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Основные характеристики сельского поселения приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Общие сведения о территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 33 280,51 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1394 |
| 3 | Плотность населения, чел/га | 0,04 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 2 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | Районного центра | 24 |
|  | Краевого центра | 310 |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Транспортная | а/д 01 ОП РЗ 01К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области |
|  | Основные виды экономической деятельности | сельское хозяйство |

Описание границ Саввушинского сельсовета приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Описание границ территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон о границах: | Закон Алтайского края от 27 ноября 2008 года №112-3С «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Змеиногорского района Алтайского края» |
| 2 | Соседние административно-территориальные образования: |  |
|  | север | Курьинский район |
|  | восток |  |
|  | запад | Таловский сельсовет, Кузьминский сельсовет |
|  | юг | Карамышевский сельсовет, Черепановский сельсовет |

Перечень населенных пунктов в составе Саввушинского сельсовета Змеиногорского района: с. Саввушка – административный центр, п. Новохарьковка.

Положение сельского поселения в структуре расселения показано на рисунках 2.1.1 и 2.1.2.

Рисунок 2.1.1 - Положение района в структуре Алтайского края. Рисунок 2.1.2 - Расположение Змеиногорского района в структуре Алтайского края. Рисунок 2.1.2 - Расположение Саввушинского сельсовета в структуре Змеиногорского района Алтайского края.

Административно-территориальное устройство сельского поселения показано на рисунке 2.1.3.

Рисунок 2.1.3 - Административно-территориальное устройство сельского поселения.

### 1.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Саввушинский сельский Совет депутатов трудящихся начал свою деятельность с 1920 года. Относился к Шипуновской волости Барнаульского уезда. 27 мая 1924 года сельский Совет передан в Змеиногорский район Рубцовского уезда. 30 июля 1930 года Змеиногорский район передан в Западно – Сибирский край. 28 сентября 1937 года передан в Алтайский край. 10 апреля 1963 года передан в Локтевский район. 14 января 1965 года передан в Змеиногорский район.

В 1929 по 1932 годы на базе сельсовета была организована коммуна «Красное Знамя». С 1932 года организовались две сельскохозяйственные артели «Имени Тельмана» и «Колхозный Путь».

В 1934 году организовались две сельскохозяйственные артели «Имени Чкалова», «Имени Шмидта», и в 1935 году организовалась сельскохозяйственная артель «Горный Пахарь».

В 1964 году путем объединения сельскохозяйственных артелей сформирован «Колхоз им. Тельмана».

До 1977 года сельский Совет именовался – исполнительный комитет Саввушинского сельского Совета депутатов трудящихся Змеиногорского района. В соответствии с принятием новой Конституции 07.10.1977 года исполком Саввушинского сельского Совета стал именоваться исполнительным комитетом Саввушинского сельского Совета народных депутатов.

Совет руководил и продолжает деятельность по руководству на своей территории государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством, утверждением местного бюджета, обеспечивает соблюдение законов и охрану прав граждан.

### 1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат

Климатические особенности любой местности определяются сложным взаимодействием солнечной радиации, циркуляции атмосферных масс и характером подстилающей поверхности.

Взаимодействие названных факторов проявляется в быстрой смене циклонов и антициклонов, большой изменчивости погоды. Величина суммарной солнечной радиации на описываемой территории достигает 100-110 ккал/кв.см в год. В горах распределение солнечной радиации сложнее, чем на равнине, так как, помимо облачности, сумма поступающего на земную поверхность тепла зависит от ориентации и крутизны склонов.

Согласно агроклиматического районирования Алтайского края, Змеиногорский район входит в состав умеренно-теплого и теплого районов.

Территория Змеиногорского района находится под воздействием атмосферных процессов, в связи с открытостью, к Северному Ледовитому океану, районам Средней Азии и Казахстана, что обуславливает проникновение как холодных арктических воздушных масс, так и теплых тропических.

По климатическим условиям территория Змеиногорского района характеризуется рядом специфических особенностей, обусловленных, прежде всего, влиянием мощного горного массива Алтая. Горные хребты в северо-западной части Алтая расположены в виде «веера», открытого навстречу приходящим сюда атлантическим циклонам. При приближении к горам деятельность этих циклонов резко усиливается, следствием чего является увеличение облачности и количества осадков, повышение зимних и понижение летних температур, то есть в целом смягчение континентальности климата.

По данным расположенной у подножья гор метеорологической станции г. Змеиногорска, известно, что среднегодовая температура в окрестностях города составляет - 2 С0, а среднеиюльская и среднеянварская температура воздуха соответственно + 19,5 С0 и - 15,5 С0. Зимние температуры в низкогорьях и среднегорьях выше, чем на прилегающей равнине. Средние температуры января в равнинной части района составляют - 15, - 17С0. Повышение зимних температур с увеличением высоты наблюдается примерно до высот 1000—1200 м. Летом предгорья несколько холоднее сильно нагретых степных равнин.

Климат района континентальный с жарким летом и холодной зимой. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +39С0, а абсолютный минимум – 49С0 градусов. Самый холодный месяц – январь. Средняя температура воздуха в январе -15-16º С0. Самый теплый месяц июль (со средней температурой 18-19,5º С0). Переходные периоды короткие, особенно весна. По средним данным от марта к апрелю температура воздуха повышается на 10,7 С0, а в отдельные годы (1981 г.) даже на 18,9 С0.

По количеству осадков территория Змеиногорского района относится к увлажненной зоне. Основное количество осадков выпадает в летне-осенний период, что ухудшает   условия сенокошения и уборку зерновых культур. В решающий период вегетаций (май-июнь) выпадает не более 120 мм по среднемноголетним данным. В летнее время осадки выпадают преимущественно в форме ливневых дождей, часто отмечаются грозы, град. Относительная влажность воздуха в летний период – 46-52%. В среднем за последние годы на территории района выпадает 649 мм. осадков в год.

Запасы воды в снеге могут составлять 80-140 мм, а в отдельные снежные зимы – 200 мм. На южных склонах увалов стаивание снега происходит бурно, в связи с этим возникает возможность смыва почвы.

На территории района весной и летом преобладают ветры юго-западного, а осенью и зимой - северо-восточного и северного направлений. Средняя скорость ветра за год 3-6 м/сек. Наибольшая скорость ветра наблюдается в ноябре (среднемесячная скорость -1,5 м/сек.) и в декабре-январе (-4,3 м/сек.). Отдельные дни со скоростью ветра 15 м/сек. И больше отмечаются ежегодно в зимние и весенние месяцы, что обуславливает неравномерное залегание снежного покрова. Летом скорость ветра уменьшается до 2,8 – 3,0 м/сек.

Физическая спелость почвы наступает в третьей декаде апреля и в первой пятидневке мая. На условия развития растительного покрова помимо продолжительности безморозного периода большое значение оказывает температурный режим почв, который характеризуется высокими средними показателями на поверхности почвы в июле до + 23( и низкими в январе до -17( в Змеиногорске. Условия перезимовки озимых удовлетворительные. Накопление снежного покрова начинается с ноября месяца (средняя высота 23 см.). Наибольшая высота снежного покрова отмечается в 3-ей декаде февраля и 1-ой декаде марта (54-56см). Во второй декаде марта высота снежного покрова уменьшается за счет таяния и оттепелей. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 157-170 дней. На открытых участках почва промерзает на глубину 1.2-1.9 м. Полное оттаивание наступает в конце апреля – первой декаде мая.

Для выращивания сельскохозяйственных культур большое значение имеет дата наступления последних весенних заморозков  и первых  осенних.  Средняя дата прекращения заморозков приходится на 15-25 мая, а первый осенний заморозок по многолетним данным приходится на 5-15 сентября.  Данный фактор влияет на сроки проведения агротехнических мероприятий.  Безморозный период в среднем продолжается 100-120 дней. Продолжительность теплого периода от даты устойчивого перехода температур через 0 С0 весной до даты перехода через 0 С0 осенью составляет 185-200 дней. Переход через 0С0 весной обычно наблюдается после 10 апреля. Продолжительность периода с температурой 10 С0 составляет 115-135 дней. Прогревание почвы до + 10 С0 наступает в конце первой, реже конце второй декады мая.

В целом, климатические условия в районе благоприятны для возделывания районированных сортов сельскохозяйственных культур. Обработка почвы должна проводиться с обязательным применением комплекса противоэрозионных мероприятий. В данных условиях на полях необходимо проводить снегозадержание.

Климатические факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие древесной растительности:

- поздние весенние и ранние осенние заморозки, повреждающие молодые побеги, и препятствующие образованию и созреванию семян;

- сильные морозы, вызывающие морозобойные трещины на стволах деревьев.

Рельеф

По геоморфологическому районированию Алтайского края территория Змеиногорского района относится к двум физико-географическим провинциям: Предалтайской (Западно-Сибирская равнина), рельеф цокольный на складчато-глыбовом основании и эолово – аллювиальный пластовом коренном основании и к области предгорий Западного Алтая (Алтае-Саянская горная страна), рельеф альпийский, древнеледниковый и эрозионный, останцово-гребневидный.

Рельеф Змеиногорского района довольно разнообразен и по внешнему виду, и по происхождению. Положение района в переходной зоне между Алтае-Саянской горной страной и Западно-Сибирской равниной определило основные черты рельефа. Территория района делится на равнинную-западную, предгорную-центральную и горную-восточную часть. Самая высокая точка района – гора Черная с отметкой 2013 м. Выше тысячи метров поднимается всего несколько вершин, например, Ревнюха (1110 м), Северный камень (1002 м). У подножия гор расстилается плоская равнина. Рельеф восточной части Змеиногорского района холмистый, гористый, западной части – преимущественно равнинный. Преобладает низкогорный рельеф, как правило, это пологие слаборасчлененные склоны. Привлекают к себе внимание неглубокие воронки, обильно заросшие травой и кустарником, вполне возможно, что это шахты-закопушки демидовских времен. Они не представляют опасности, поскольку глубина их 3-5 метров, а края пологие. Равнинная часть района представляет собой расчлененную территорию, со сравнительно неглубоким залеганием палеозойского фундамента, местами выходящего на поверхность в виде невысоких округлых сопок и повсеместно вскрывающегося речными долинами. Здесь довольно близко залегают коренные породы.

Ландшафты Предалтайской провинции расположены в западной и центральной части района и представлены полого- и крупноувалистыми предгорными равнинами с богато разнотравно красноковыльными степями на черноземах обыкновенных или выщелоченных. Восточная часть района – горная. Абсолютные высоты увеличиваются к юго-востоку, следовательно, меняются типы ландшафтов от холмисто-увалистых расчлененных низко – горных поверхностей с разнотравно-злаковыми и кустарниковыми луговыми степями на черноземах, выщелоченных до крутосклонных расчлененных низкогорных поверхностей, с березово – сосновыми лесами на горно-лесных почвах. Увалистые предгорья – это островные участки среди предгорных равнин. Это сильно расчлененные массивы с широкими и глубоко врезанными долинами и логами. Здесь характерны резкие формы рельефа, часты выходы коренных пород. Эти формы рельефа представлены несколькими отдельными массивами, возвышающимися над общей поверхностью равнин в виде групп сопок с довольно крутыми склонами.

Гидрография, гидрогеология

По типу речной сети территорию района можно отнести к густой и очень густой от 0,7 до 2 км/км². По территории района протекают реки Корболиха, Большая Гольцовка, Таловка, Белая; и множество мелких рек и ручьев, таких как: Березовка, Каменка, М.Гольцовка, Колыванка, Секисовка, Б.Каменка, Харьковка, Миловановка, Щелчиха, Пещериха, Рассыпуха, Крутишка и т.д. Они имеют хорошо выработанные русла сложенные щебнистыми суглинками и глыбовым материалом, однако при выходе на равнину их заменяют суглинки, супеси, пески, и галечники с валунами. Берега рек, как правило, крутые и обрывистые.

Питание рек осуществляется за счет грунтовых вод, таяния снегов и атмосферных осадков, выпадающих в виде дождя и снега.

Весной, при таянии снега, уровень воды в реках поднимается на 2,5-3 м. Некоторые из них могут выходить из берегов, и затоплять прибрежные участки, а в летнее время сильно мелеют. Некоторые из мелких рек летом высыхают. Подпитывание многих рек и ручьев происходит за счет выклинивания подземных вод в виде родников. Очень часто родники встречаются по вытянутым днищам, а по небольшим западинам они приводят к образованию заболоченных участков.

Мелкие реки и ручьи не имеют выраженной поймы, либо она представлена небольшими участками. Вода рек пресная, плотный остаток не превышает 1 г. на литр.

Гидрологическая сеть равнинной, восточной территории района представлена также верховьями пересыхающих летом речек, поэтому на некоторых из этих рек построены плотины и образованы искусственные водоемы.

Наиболее крупная река Белая имеет глубину от 0,4 до 2 метров в межень. Она течет среди живописных гор, которые нередко опускаются к воде отвесными скалами. На реке много перекатов, есть несложные шиверы.

Характер реки - спокойный. Дно реки - каменисто-галечное.

В сентябре-октябре на реках устанавливается короткая летне-осенняя межень с относительно невысокими дождевыми паводками. Продолжительность ее 30 – 50 дней. Зимняя межень продолжается с ноября по март (140-150 дней). Минимальный сток в феврале – марте. Для рек равнинной части характерно короткое, резко выраженное весеннее половодье с объемом 80-100% годового стока и низкая межень в остальную часть года. Половодье происходит обычно одной волной, начинается чаще всего в первой декаде апреля, заканчивается в конце мая, на временных водотоках в конце апреля. На горных реках половодье происходит в весенне-летнее время. Устойчивая зимняя межень продолжается с ноября по март. Тепловой режим рек обуславливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. И постепенно повышается до июля. Среднемесячная температура июля на горных реках 15 – 20º а на реках равнин и предгорий соответственно 19 – 22º и 28 – 32º. С августа температура воды постепенно понижается и к концу октября опускается до 0º, на реках появляются ледовые образования. Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав. Ледостав наступает в конце первой середине третьей декады ноября. Его средняя продолжительность 125-165 дней. Обычная толщина льда 70-100 см, максимальная – 15 см. Полное очищение рек ото льда происходит к началу – середине третьей декады апреля. По химическому составу воды гидрокарбонатные.

Грунтовые воды в зависимости от геоморфологии и почвообразующих пород находятся на различной глубине (в пределах 0,5-15,0 метров). Грунтовое питание рек выражено слабо, за исключением рек равнинной части. Увлажнение почв на склонах увалов и сопок происходит за счет атмосферных осадков. Грунтовые воды на таких участках находятся глубоко и практически не принимают участия в почвообразовании. Значительное количество атмосферных и талых снеговых вод стекает по поверхности, не вызывая увлажнения почв.

На водораздельных плато увалов грунтовые воды залегают на глубине 10-15 м и на почвообразование влияния не оказывают. На данных формах рельефа господствует промывной тип водного режима. Влага, поступающая с осадками, распределяется только в верхних горизонтах и достигает уровня грунтовых вод. При неправильной и несвоевременной обработке почвы вода расходуется на транспирацию и непродуктивное физическое испарение.

По долинам рек грунтовые воды находятся, в среднем, на глубине 2-4 м. При такой глубине залегания грунтовые воды увлажняют нижние горизонты (материнские породы) почв. В летний период при интенсивном испарении грунтовые воды опускаются на большую глубину. В почвах могут исчезать признаки гидроморфизма. Во время летних и осенних дождей вода в реках прибывает, поднимается и уровень грунтовых вод прибрежных участков, в почвах появляются признаки оглеения.

Самые низкие участки долин рек, днища ручьев подвергаются временно-избыточному увлажнению. Почвы на таких участках на протяжении всего вегетационного периода находятся в переувлажненном состоянии. Тип водного режима выпотной, характеризуется восходящим током влаги. Грунтовые воды залегают на глубине 1,5-3,0 м. В таких местах грунтовые воды по капиллярам поднимаются до корнеобитаемого слоя и даже до поверхности почвы. Близкое залегание грунтовых вод вызывает переувлажнение профиля почв, что подтверждается наличием признаков оглеения по профилю в течение всего вегетационного периода. В некоторых местах (в долинах мелких рек - например в долине р.Миловановка, и около Колыванского озера) обнаруживаются заболоченные участки. На таких участках вода на поверхности почвы стоит в течение всего лета. Исчезают лишь некоторые пятна воды при интенсивном испарении.

Помимо рек к поверхностным водам относятся озера и искусственные водоемы.

В северо-восточной части района у подножия северного склона Колыванского хребта на высоте 337 м над уровнем моря расположено озеро Колыванское (второе название Саввушка – по названию населенного пункта), одно из самых больших в юго-западной части Алтайского края. Оно имеет большое значение в эстетическом и рекреационном значении.

Озеро имеет неправильную форму и вытянуто с севера на юг 4 км, при меняющейся ширине от 0,5 до 2,5, глубина – 6 м. Берега пологие, низкие, местами заросли кустарником. Дно илистое, мощность ила до 1,5 м. Характерны причудливые формы выветривания береговых скал. Его котловина сформировалась на северном склоне Колыванского хребта в гранитных породах пермского возраста. Колыванский гранит состоит из красноватого полевого шпата, желтоватого оликоглаза, сероватого кварца и черной слюды, и содержит в себе маленькие кристаллики титанита. Над уровнем озера скалы возвышаются до высоты 35 метров.

В процессе разрушения гранитных пород сформировалась кора выветривания делювиального типа четвертичного возраста, представленного суглинком, щебнем, отдельными глыбами. Выветривания гранитных пород производит те фантастические формы башен, столбов, утесов, конусов, замков, которые и придают местности живописный вид. Восточный берег озера гораздо выше и круче западного.

Абсолютная высота уреза воды над уровнем моря 402 метра.

Питают озеро многочисленные ключи на его дне и небольшая речка. Озеро расположено в бассейне реки Колыванки, которая впадает в юго-восточную оконечность озера. Колыванка впадает в Локтевку, Локтевка в Чарыш, а Чарыш в Обь. Озеро является проточным, в озеро втекает и вытекает из него р. Колыванка. Вода в озере пресная. Весенний подъем уровней воды в озере начинается в середине апреля и достигает максимума во вторую половину мая. Высота его редко превышает 0,3 – 0,5 м. Высокие уровни стоят 20-30 дней, в июне начинается спад, продолжающейся до начала ледостава. Прогрев водной массы начинается в мае, максимальные температуры воды приходятся на июль – август, к середине октября температура достигает 0º.

Колыванское озеро принадлежит к числу уникальных природных объектов, и заслужено сыскало славу одного из красивийших озер мира.

Район озера Колыванского в сейсмическом отношении характеризуется интенсивностью землятрясений до 6 баллов. Ледяной покров на озере образуется до 80-100 см.

Растительность и почвенный покров

Согласно почвенно-географического районирования Алтайского края землепользование расположено в зоне черноземов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая, подзоне обыкновенных черноземов умеренно-засушливой степи, районе обыкновенных среднегумусных среднемощных черноземов с выщелоченными среднегумусными черноземами на предгорных равнинах. Район расположен к северо-западу и юго-востоку от Колывнского хребта, в состав этого почвенного района целиком входит административный Змеиногорский район.

Средневзвешенное содержание гумуса в почве составляет 5,7% и данное содержание находится на площади 25,9 тыс. га или 29,7 % от обследованной площади пашни.

Необходимо отметить, что существует связь между уровнем содержания гумуса в почве и урожаем. При прочих равных условиях повышенное содержание гумуса на 0,5 % обеспечивает прибавку урожая зерновых на 4-5 ц/га.  Поэтому важнейшей задачей является сохранение содержания в почве гумуса.

Одним из показателей сохранения плодородия почвы является баланс питательных веществ. Баланс складывается из приходной части (главным образом за счет внесения минеральных и органических веществ, поступления за счет растительных остатков, за счет предшественников в севообороте, и расходной части, за счет выноса элементов питания с урожаем с/х культур).

Почвообразующие породы, в пределах Змеиногорского района, весьма разнообразны по происхождению и свойствам. Преобладают рыхлые отложения–древние палеозойские отложения, перекрытые толщей четвертичных отложений. Верхние ярусы рыхлых отложений служат материнскими породами для почвенного покрова. Палеозойские породы часто подходят к дневной поверхности близко, что способствует развитию скелетных почв. Плотные породы (элювий и элюво-делювий плотных пород) также занимают большую площадь.

Большое место в почвообразующих породах на территории района занимают покровные суглинки, лессовидные средние и тяжелые суглинки, элювиальные, элювиально-делювиальные, древнеаллювиальные и аллювиальные отложения.

Среди плотных пород более широко распространены - метаморфические и магматические. Метаморфические породы представлены, главным образом, сланцами, преимущественно хлоритовыми. Среди магматических пород преобладают граниты, встречаются диориты, сиениты и кварцевые порфиты.

### 1.4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

На территории сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

К территориям и объектам, находящимся в федеральной собственности, относятся:

  - земли лесного фонда;

  - территории производственной и коммунально-складской застройки, находящихся в федеральной собственности.

К территориям и объектам, находящимся в региональной собственности, относятся:

- объекты культурного наследия регионального значения;

- Земельные участки и объекты недвижимого имущества (находящиеся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, временном пользовании, аренде), входящие в реестр собственности Алтайского края;

- Территории автомобильных дорог регионального значения, значащихся в реестре собственности Алтайского края.

К территориям и объектам, находящимся в муниципальной собственности, относятся:

- территории среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки;

- территория общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

- территории детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений;

- территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, физкультурно-спортивные сооружения, лечебно-оздоровительные учреждения и учреждения социального обслуживания, улицы, дороги, проезды, площадки);

- территории производственной и коммунально-складской застройки (за исключением территорий, находящихся в федеральной, частной собственности и собственности субъекта РФ);

- территории специального назначения, в том числе кладбищ.

## ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

### 2.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения (по состоянию на 01.01.2013 г.) – представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Перечень населенных пунктов и численность их населения

| № п/п | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Численность населения, человек | Зарегистрировано по месту жительства | Незарегистрированные по месту жительства, проживающие 1 год и более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Саввушка | 1309 | 1309 | 1 |
| 2 | п. Новохарьковка | 85 | 85 |  |
|  | Итого | 1394 | 1394 | 1 |

Данные по половой структуре населения приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 - Половая структура населения Саввушинского сельсовета

| № п/п | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Всего | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Саввушка | 1309 | 678 | 716 |
| 2 | п. Новохарьковка | 85 |  |  |
|  | Итого | 1394 | 678 | 716 |

Данные по динамике численности населения приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Динамика численности населения Саввушинского сельсовета

| Наименование | на 01.01. 2007 г. | на 01.01. 2008 г. | на 01.01. 2009 г. | на 01.01. 2010 г. | на 01.01. 2011 г. | на 01.01. 2012 г. | на 01.01. 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 1532 | 1539 | 1543 | 1317 | 1316 | 1366 | 1394 |

### 2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация края в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. В результате высокой смертности, такой важный демографический показатель, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, несмотря на некоторый его рост в последние 2-3 года, остается ниже уровня 2000 года.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Также принимаются во внимание положения схемы территориального планирования Змеиногорского района Алтайского края. Планируемая численность сельского населения на 2025 год — 10300 человек. Численность сельского населения района на 2009 год составляла 10311 человек. Таким образом, схемой территориального планирования Змеиногорского района Алтайского края предполагается сокращение существующей численности сельского населения района на 0,1%.

Поэтому генеральный план Саввушинского сельсовета принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом Саввушинского сельсовета, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статические данные:

1.	Численность населения Саввушинского сельсовета за последние годы;

2.	Метод передвижки возрастов;

3.	Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Алтайского края;

4.	Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Змеиногорского района Алтайского края;

5.	Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана Саввушинского сельсовета.

С учетом всех вышеизложенных факторов планируется следующая численность населения в разрезе муниципальных образований (табл. 2.2.4).

Таблица 2.2.4 - Результаты демографического прогноза

| Населенный пункт | На 2013 год | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саввушка | 1309 | 1308 | 1307 | 1372 | 1438 | 1503 |
| п. Новохарьковка | 85 | 85 | 84 | 88 | 93 | 97 |
| Всего | 1394 | 1393 | 1391 | 1461 | 1530 | 1600 |

## ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего состояния территории и Фрагментах карты 1. Карта существующего состояния, в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- - соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- - научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

- Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- - СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- - СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- - СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- - СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- - СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- - Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст.65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

- - Федеральный закон №2395-1 ФЗ от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями) «О недрах» ст. 25;

- - СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- - СП 42.13330.2011 – «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- - СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- - Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

### 3.1 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

- Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

- Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе.

- Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеивающих способностей атмосферы. Территория Саввушинского сельсовета находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

- Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются трубы печей и факелы, так же автомобильный, транспорт, действующие сельскохозяйственные предприятия и котельные.

- В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.  Характеристика и санитарно-защитные зоны природопользователей Саввушинского сельсовета представлены в таблице 2.3.1.

- Таблица 2.3.1 - Характеристика и санитарно-защитные зоны природопользователей Саввушинского сельсовета

| № | Наименование предприятия | Местонахождение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-07, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попов Д. А. | с. Саввушка | Хозяйства с содержанием животных до 50 голов | 50 м, V класс (соблюдается) |
| 2 | Исааджиев И. И. | с. Саввушка | Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов | 300 м, III класс (не соблюдается) |
| 3 | Мельников Е. В. | п. Новохарьковка | Хозяйства с содержанием животных до 100 голов | 100 м, IV класс (не соблюдается) |
| 4 | ООО «Предгорье» | c. Саввушка | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | 300 м, III класс (не соблюдается) |

- Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

- Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

- В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м .................................... 50

- св. 1000 до 3000 м .................................. 40

- св. 3000 м ................................................ 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- Основным загрязнителем атмосферного воздуха Саввушинского сельсовета являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт.

- Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

- При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

- По территории Саввушинского сельсовета проходят автомобильные дороги ОП РЗ 01К-09 «Поспелиха - Курья – Третьяково - граница Республики Казахстан К-09» и 01 ОП РЗ 01К-03 «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области», санитарный разрыв составляет 100 м.

### 3.2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ

- В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются обще- планировочные мероприятия:

- - разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны всех предприятий, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- - обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- - внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- - использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- - замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за, использованием теплоносителей;

- - организация системы контроля за, выбросами автотранспорта на территории муниципального образования;

- - совершенствование автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- - внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за, состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- - создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС;

- В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта по жилым улицам.

### 3.3 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ

- Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

- Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

- Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст. 65 ВК РФ).

- Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек Саввушинского сельсовета в таблице 2.3.2.

- Таблица 2.3.2 - Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек Саввушинского сельсовета

| № п/п | Название водотока | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Каменка | 110 | 200 | 20 |
|  | р. Бол. Каменка | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Грязнушка (Грязнуха) | 12 | 100 | 20 |
|  | р. Колыванка (Усть-Колыванка) | 26 | 100 | 20 |
|  | р. Крутишка | 15 | 100 | 20 |
|  | р. Мал. Каменка | 11 | 100 | 20 |
|  | р. Секисовка | 14 | 100 | 20 |
|  | р. Слюдинка | 10-50 | 100 | 20 |
|  | р. Харьковка | 29 | 100 | 20 |
|  | р. 1-ая Колыванка | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. 2-ая Колыванка | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Верхнеколыванка | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Древлянка | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Малюхинский ключ | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Миловановка | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Полан | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Полкин ключ | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Черная | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | руч. Дурной | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | руч. Пашенный | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | руч. Почтовый | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Утка | Менее 10 | 50 | 5 |
|  | р. Машинка | Менее 10 | 50 | 5 |

- Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст.65 ВК РФ). Характеристика водоохранных зон и береговых полос озер Саввушинского сельсовета в таблице 2.3.3.

- Таблица 2.3.3 - Характеристика водоохранных зон и береговых полос озер Саввушинского сельсовета

| Название водоема | Площадь, га | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| оз. Колыванское (Саввушка) | 420 | 50 | 20 |

- Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст. 6 ВК РФ).

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос в таблице 2.3.4.

- Таблица 2.3.4 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса (20 м – ст.6 Водного кодекса РФ) | - перекрывать доступ к водному объекту (20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использовать для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |
| Прибрежная защитная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега) | - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах") | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах") |  |

### 3.4 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

- -	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- - закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

- -	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

- -	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- -	ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования;

- -	развитие системы бытовой канализации, строительство очистных сооружений;

- -	продолжение регулярного проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

- -	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- -	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- -	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- -	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- -	благоустройство и озеленение прибрежных полос.

### 3.5 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

- Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

### 3.6 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ

- В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

- Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

- Мероприятия по первому поясу

- 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

- Мероприятия по второму и третьему поясам

- 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- 4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- Мероприятия по второму поясу

- Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

- Проектом предлагается:

- - для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо разработать и утвердить в установленном порядке проекты зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников»;

- - благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- - замена ветхих участков водопроводных сетей;

- - ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- - благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- - запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- - не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- - организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

### 3.7 НЕДРА

- На территории Саввушинского сельсовета полезные ископаемые отсутствуют

- В соответствии ст. 25 №2395-1ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

- Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

### 3.8 ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ

- На территории Змеиногорского района встречаются почвы - серые лесные, выщелоченные, сильно выщелоченные, черноземы.

- Качество почв на территории Саввушинского сельсовета определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в не канализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

### 3.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЧВ

- Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- - улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических, фосфорных и в первую очередь, калийных удобрений;

- - применение севооборотов.

- Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- - проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- - обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- - выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- - внесение ежегодно полных доз удобрений;

- - известкование кислых почв;

- - приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- - активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных и мало затратных систем земледелия позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- - освоение биологически ориентированных систем земледелия.

- Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- - в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- - в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

- Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

- Для сокращения и предотвращения эрозии на сельскохозяйственных землях должна проводиться работа по созданию полезащитных лесополос, облесению крутосклонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования.

### 3.10 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

- Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу собственно территориям населенных мест и является фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров.

- Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

- Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

- Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

- Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

- Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

- Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

- В населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3). В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

- На территории Саввушинского сельсовета расположен полигон ТБО (площадь 2,4 га), санитарно-защитная зона, 500 м, соблюдается.

### 3.11 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

- Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- - разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории населенного пункта;

- - сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- - для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- - не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- - передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ от 04.05.2011 г.;

- - внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- - организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- - организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

### 3.12 ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

- Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

- В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:

- - трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- - абортированные и мертворожденные плоды;

- - ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- - другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

- Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

- Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

- С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

- В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

- Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

- Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

- Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

- Все скотомогильники должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

- Санитарно-защитная зона от скотомогильников с захоронением в ямах согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м, от биотермических ям – 500 м. На территории Саввушинского сельсовета расположен скотомогильник (таблица 2.3.5).

- Таблица 2.3.5 - Скотомогильники Саввушинского сельсовета

| Наименование | Местоположение | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое, законсервированное, ликвидируемое, вновь открытое) | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильник | с. Саввушка | 0,8 | Действующий | 1000 м \ I, не соблюдается |

- Санитарно-защитная зона скотомогильника не соблюдается, проектом предлагается его законсервировать.

- Для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

- В соответствии с «Ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469) в исключительных случаях с разрешения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- - в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- - в земляную яму – не менее 25 лет.

- Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

- Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

### 3.13 ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

- Охрана биоразнообразия осуществляется за счет создания, функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

- Согласно ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ, особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

- На территории Саввушинского сельсовета расположен памятник природы федерального значения «Озеро Колыванское».

- Памятник природы федерального значения «Озеро Колыванское»

- Организован: постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30.04.1998 №140, постановлением администрации Алтайского края от 24.11.1998 №729.

- Площадь ООПТ: 450 га.

- Текущий статус: ранее предложенный, не созданный.

- На озере растет реликтовый орех чилим, сохранившийся с доледникового периода и белая лилия, занесенные в Красную книгу России. Озеро проточное. Впадает и вытекает р. Усть-Колыванка. Длина озера около 4 км ширина от 1 до 2,4 км. В озере водятся карась, плотва, елец, окунь.

- Озеро Колыванское предлагается использовать в научных, учебно-познавательных, туристских, рекреационных целях.

Планируемые особо охраняемые природные территории представлены в таблице 2.3.6

Таблица 2.3.6 Планируемые особо охраняемые территории Саввушинского сельсовета.

| Наименование ООПТ | Значение | Категория | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| «Горная Колывань» | Федерального | Национальный парк | 215 тыс. |

Режим особой охраны территорий национальных парков

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка:

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

-  предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов;

- заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;

- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

### 3.14 ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

- Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 м.

- Перечень территорий ритуального значения проектируемой территории приводится в таблице 2.3.7.

- Таблица 2.3.7 - Территории ритуального значения Саввушинского сельсовета

| № п\п | Наименование места погребения | Местоположение | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) | Санитарно-защитная зона, м/класс и соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | с. Саввушка | 2 | Действующее | 50 / V, соблюдается |
| 2 | Кладбище | п. Новохарьковка | 1,5 | Действующее | 50 / V, соблюдается |

- Кладбища Саввушинского сельсовета в водоохранной зоне не расположены, санитарно-защитная зона (50 м) соблюдается.

- При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ.

### 3.15 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

- К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

- Шумовое воздействие

- Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

- Основными источниками внешнего шума на проектируемой территории автомобильный и воздушный транспорт.

- Проектные предложения

- С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- - разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- - содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- - улучшение качества дорожного покрытия;

- - проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- - устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- - строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- - применение экранирующей застройки нежилого назначения.

- Электромагнитное излучение

- Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

- Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП.

- Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; жилых и общественных зданий и сооружений.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны (табл. 2.3.8).

- Таблица 2.3.8 – Размер охранных зон вдоль воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

- В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

- Радиационная обстановка

- Проектные мероприятия улучшению радиационной обстановки:

- - усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой воды централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установить контрольные уровни содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах;

- - усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении надзорных функций;

- - проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации.

## ГЛАВА 4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Фрагментах карты 1. Карта существующего состояния, в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка.

### 4.1 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Современное состояние

На территории Саввушинского сельсовета 13 памятников археологии, 1 памятник истории местного значения.

Перечень объектов культурного наследия приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Объекты культурного наследия

| № объекта | Наименование памятника | Датировка объекта | Категория охраны* | Документ о принятии на гос. охрану | Место нахождения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 1 | Колыванское 1, поселение | энеолит - ранний железный век | - | - | 0,2 км к СЗ от д. Старой, на СВ берегу оз. Колыванского |
| 2 | Колыванское 2, стоянка | эпоха палеолита | - | - | 2,5 км к В от с. Саввушка, на ЮЗ бергу оз. Колыванского |
| 3 | Саввушка 1, курганная группа курганный могильник | - | - | - | 0,5 км к В от с. Саввушка |
| 4 | Саввушка 2, курганная группа курганный могильник | - | - | - | 1,8 км к В от с. Саввушка |
| 5 | Саввушка 3, курганная группа курганный могильник | - | - | - | 1,3 к В от с. Саввушка |
| 6 | Саввушка 4, курганная группа курганный могильник | ранний железный век, каменный век | - | - | В 4 км к СВ от с. Саввушка, в 1,5 км от северного берега оз. Колыванского |
| 7 | Слюдянка 4, поселение | - | - | - | На левом берегу р. Слюдянка, в 1 км к юго-востоку от устья реки (место впадения в Усть-Колыванку), в 1,9 км к северо-востоку от северного берега оз. Колыванского |
| 8 | Усть-Колыванка 1, местонахождение | каменный век | - | - | Расположено в месте выхода р. Колыванка из озера Колыванское |
| 9 | Усть-Колывнка 2, поселение | - | - | - | расположено в пойме р. Усть-Колыванка на правом берегу, в 1,5 км к северо-востоку от северного берега оз. Колыванское |
| 10 | Слюдянка, стоянка | неолит | - | - | Расположен в 5 км на северо-восток от с. Саввушка, в 1,5 км на север-северо-запад от заброшенного с. Слюдянка, в 2,3 км к северу от оз. Колыванское |
| 11 | Белянинский 1, поселение | РЖВ | - | - | Расположено на левом берегу р. Харьковка, в 600 м к Ю от моста через р. Харьковку у пос. Белянинский |
| 12 | Белянинский 2, поселение | РЖВ | - | - | Расположено на левом берегу р. Харьковка, в месте впадений руч. Казачий в р. Харьковка |
| 13 | Раскат 4, поселение | РЖВ | - | - | Расположено на правом берегу р. Харьковка, в 600 м к Ю от моста через р. Харьковку у пос. Белянинский |
| Памятники истории |
| 14 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945 гг.) | 1977 г., 1984г реконструкция | М | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 г. | с. Саввушка |
| Примечание - * Р - регионального значения; Ф - федерального значения, М – местного значения. |

Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Материальные  объекты  культурного  наследия,  представленные  памятниками истории  и  культуры, памятниками археологии, архитектуры  испытывают  воздействие  многочисленных  факторов  риска естественного  (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы,  засухи и повышенная  пожароопасность,  другие  стихийные  бедствия)  и  антропогенного (загрязнение  воздушного  бассейна,  загрязнение  территории  памятников  промышленными  и  бытовыми  отходами,  транспортная  вибрация,  подтопление  грунтовыми  и техногенными  водами,  подмыв  и  разрушение  берегов,  оползни)  происхождения, действующих порознь или  в  различных  сочетаниях. В сельском поселении большинство объектов культурного наследия подвергаются постоянному или временному воздействию факторов риска естественного и антропогенного происхождения.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия края, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством края до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия края и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия

В пределах границ территорий объектов археологического наследия и выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ обязаны:

- заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовывать с региональным государственным органом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и их охранных зон, заказчик до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработать в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением (в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия);

- осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия).

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

### 4.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории Саввушинского сельсовета расположен памятник природы федерального значения «Озеро Колыванское».

Также на территории сельского поселения планируется национальный парк «Горная Колывань».

Подробно о данных объектах рассказано в главе 3.

Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий

На территориях памятников природы и их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Задачи и особенности режима охраны конкретного памятника природы определяются его паспортом, который утверждается в том же порядке, в котором принимается решение об организации памятника природы.

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут быть созданы охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Размеры охранных зон не нормируются, а выделяются в каждом конкретном случае исходя из целей обеспечения сохранности ООПТ.

Для повышения эффективности функционирования ООПТ необходимо накопление и систематизация данных о существующих ООПТ через проведение комплексной инвентаризации ООПТ в рамках ведения государственного кадастра ООПТ и проведения регулярной инвентаризации зеленых насаждений.

С целью повышения эффективности борьбы с нарушениями законодательства на ООПТ необходимо проведение мероприятий по:

- совершенствованию организации работы службы охраны ООПТ;

- оптимизации деятельности по обеспечению общественного правопорядка и природоохранного режима на ООПТ;

- техническому оснащению охраны, в том числе организации видеонаблюдения на отдельных участках;

- обеспечению пожарной безопасности ООПТ, в том числе по борьбе с неконтролируемыми весенними палами;

- ограждению отдельных участков для обеспечения мер по ограничению въезда автотранспорта (за исключением служебных целей) на ООПТ;

- созданию автомобильных парковок перед входами на ООПТ.

Для улучшения санитарного состояния ООПТ необходимо проведение мероприятий по:

- контролю за сбором бытового мусора на рекреационных участках и внедрению системы раздельного сбора мусора;

- лесопатологическому мониторингу и защите древесно-кустарниковой растительности;

- обеспечению содержания природных территорий в местах интенсивной рекреации на основе современных подходов, в том числе с использованием малогабаритной специализированной техники;

- внедрению современных методов использования древесины, образующейся в ходе работ по уходу за зелеными насаждениями на ООПТ;

- внедрению альтернативных источников энергии для освещения и функционирования объектов инфраструктуры на ООПТ;

- разработке регламентов и типовых контрактов на проведение уходных работ для лесных территорий, предусматривающих специфику ООПТ и решение задач сохранения биоразнообразия на основе передового российского и зарубежного опыта;

- содержанию и эксплуатации водных объектов, входящих в состав ООПТ.

Для реализации задач по сохранению и восстановлению биологического разнообразия на ООПТ потребуется принятие нормативных правовых актов или инструктивно-методических документов по следующим направлениям:

- содержание природных и озелененных территорий на ООПТ;

- создание и утверждение списка редких и исчезающих типов растительных сообществ (ассоциаций), требующих особой охраны;

- регулирование численности отдельных видов животных и предотвращение проникновения "чуждых" видов растений и животных в природные сообщества.

## ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

### 5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

В качестве источников техногенных ЧС рассматриваются возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

- химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ);

- пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы;

- радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;

- гидродинамически опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;

- аварии на коммунальных системах;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов).

Опасности, обусловленные транспортными авариями

Саввушинский сельсовет обеспечен развитой транспортной инфраструктурой.

В состав транспортной системы сельского поселения входит автомобильный вид транспорта.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены следующие ситуации:

1. Разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площади разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образование "огненного шара";

- образование зоны теплового излучения "огненного шара".

2. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин":

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива.

3. Разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива аммиака;

- образование зоны опасных концентраций аммиака в воздухе.

Аварии с проливом легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)

Следует учесть, что, исходя из анализа статистических данных по авариям, в относительной доле повреждаемости грузов при автомобильных перевозках преобладают аварии с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (примерно 77 %). Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом ЛВЖ приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 - Параметры последствий аварий на автотранспорте с проливом ЛВЖ

| Вид транспорта | Объем цистерны, м3 | Радиус зоны поражений, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Полное разрушение зданий | Средние повреждения зданий | Малые повреждения (разбита часть остекления) | Радиус эвакуации |
| Топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500А | 8 | 47 | 96 | 500 | 400 |

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

К коммунальным системам жизнеобеспечения относятся электрические и газовые сети, водопроводы, канализационные сети и системы теплоснабжения.

Возможными авариями в системе водоснабжения являются: порывы водопровода или выход из строя глубинных насосов. Выход из строя системы водоснабжения на срок свыше трех суток, особенно в летние период, может привести к вспышке острых кишечных заболеваний, так как вода открытых водоемов для питья не пригодна, а имеющиеся шахтные колодцы не обеспечивают потребности всего населения.

В системе теплоснабжения возможны порывы на теплотрассах, выход из строя оборудования котельных или их обесточивание.

Опасности, обусловленные пожарами

Бытовые пожары

Вероятность пожаров в частном секторе возрастает зимой в период применения печного отопления.

Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств;

- нарушение правил безопасности при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах

На территории сельского поселения пожаровзрывоопасные объекты отсутствуют.

Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах

Химически-опасные объекты на территории сельского поселения отсутствуют.

Опасности, обусловленные авариями на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасные объекты на территории сельского поселения отсутствуют.

Опасности, обусловленные авариями на гидродинамически опасных объектах

Гидротехнические сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

На природу и людей также влияет малоизученная форма антропогенного загрязнения в результате воздействия ракетно-космической отрасли, так как район принимает на себя остатки второй ступени после запуска ракет с активно действующего космодрома "Байконур". Прямая оценка влияния этого фактора на здоровье людей затруднена, поскольку отдельные компоненты – радиационное, химическое и физическое загрязнение с трудом поддаются измерению и учету. В такой ситуации приемлемы методы биоиндикации, которые на территории района не проводились. Основные проблемы, связанные с изучением этого воздействия - это, прежде всего, неизученность последствий деятельности ракетно-космической отрасли на здоровье населения района при несокращающемся количестве падающих обломков.

### 5.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

На территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации природного характера, представленные в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2 - Перечень чрезвычайных ситуаций природного характера

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |
| 2.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3 | Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

### 5.3 ОЦЕНКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории сельского поселения находится 1 скотомогильник. Подробно о данном объекте рассказано в главе 3.

### 5.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

–	пламя и искры;

–	тепловой поток;

–	повышенная температура окружающей среды;

–	повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

–	пониженная концентрация кислорода;

–	снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

–	осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

–	воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Система объектов пожаротушения Саввушинского сельсовета представлена ДПК МПО «Саввушинский сельсовет» в с. Саввушка (1 машина). Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – не более 20 минут. Саввушинский сельсовет обслуживает 74 ПЧ 16 ОФПС в г. Змеиногорск.

Система противопожарного водоснабжения Саввушинского сельсовета включает в себя один пирс, который обеспечивают достаточный для пожаротушения напор воды и удовлетворяют требованиям удаленности от зданий и сооружений. Для увеличения надежности системы противопожарного водоснабжения генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию сети водоснабжения, в том числе переход на водоснабжение из подземного водозабора.

При развитии Саввушинского сельсовета необходимо будет дополнительно устроить один пожарный водоем.

Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию транспортной сети.

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра».

## ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий, подверженных воздействию отрицательных физико-геологических процессов, обеспечит стабильность зданиям и сооружениям позволит защитить сельскохозяйственные земли от эрозионных процессов и ввести их в сельскохозяйственный оборот.

### 6.1 АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

На территории сельского поселения отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, речная эрозия.

### 6.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 1-1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8-2,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

Защита от затопления

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного сельского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно с точки зрения защиты: сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории, а дамбу обвалования необходимой высоты также построить невозможно, т.к. нет условий для осуществления сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега. Поэтому защита населения, проживающего на таких территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до незатапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.

Защита от подтопления

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное;

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод.

Противоэрозионные мероприятия

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки сельского поселения. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной и дождевой канализаций.

## ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

### 7.1 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Генеральный план (далее – ГП) – это документ о планировании размещения по преимуществу объектов капитального строительства. Размещение – это определение места. В населенных пунктах, как правило, нет свободных территорий. Однако есть такие объекты капитального строительства, которые необходимо разместить даже в том случае, если «место занято». К таким объектам относятся «линейные объекты» – это улицы и дороги, сети инженерно-технического обеспечения (водопровод, канализация, газ, электричество). Применительно к этим объектам допускается изъятие недвижимости для муниципальных нужд – для прокладки улиц, дорог, сетей инженерно-технического обеспечения. Изъятие означает, что в силу необходимости и во имя общей пользы «занятое место» может быть выкуплено за счет бюджета. Границы действий, где может состояться изъятие недвижимости, должны быть предъявлены и предъявляются в схемах ГП.

Помимо линейных объектов есть иные объекты. Для их размещения изъятие недвижимости законодательством не предусмотрено. Это справедливо: если для линейного объекта возможность выбора иного, кроме «занятого места» предельно ограничена, то разместить нелинейный объект всегда можно в ином месте без изъятия недвижимости. Поэтому для планирования размещения нелинейных объектов используется иной инструмент, который описан в настоящем разделе.

Нелинейные объекты - это объекты капитального строительства, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения, органов местного самоуправления сельского поселения (статья 23 пункт 3 подпункт 3 Градостроительного кодекса РФ ФЗ 190). В настоящем разделе приведен анализ полномочий органов местного самоуправления сельского поселения, определен перечень «иных» объектов, которые необходимы для осуществления этих полномочий, дано определение объектов социального обслуживания, планирование размещения которых предусмотрено в проекте Генерального плана, описаны способы планирования и отображения параметров таких объектов на схемах Генерального плана.

Существуют различные подходы к вопросу внутреннего строения и классификации составляющих социального обслуживания. Один из подходов к составу социального обслуживания представлен в Генеральном плане и рассматривает три функционально-целевых блока:

– Общественно-политическая и интеллектуально-культурная деятельность (образование, наука, культура, искусство, деятельность в области массовой информации, общественных организаций, обществ, ассоциаций, объединений).

– Восстановление и сохранение физического здоровья (здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм, охрана и совершенствование окружающей среды).

– Коммунально-бытовое обслуживание (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля и общественное питание, пассажирский транспорт, связь).

Специфика финансирования развития объектов социального обслуживания позволяет дифференцировать их на два типа:

1. 	Отрасли и виды деятельности, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание, досуг, трудовая деятельность и другие.

2. 	Отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства. К ним относятся образование, здравоохранение, коммунальные услуги, инженерно-техническое, транспортное обслуживание и другие.

Обеспечение развития отраслей и видов деятельности, полностью или частично ориентированных на бюджетные средства, как правило, относится к полномочиям или вопросам местного значения.

Реализация полномочий органов местного самоуправления может осуществляться по двум основным направлениям в отношении к капитальным объектам: услуги, не требующие в императивном порядке строительства капитальных объектов, и требующие строительства капитальных объектов.

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых населению услуг, требующих строительства капитальных объектов, приведен в таблице 2.7.1.

Четыре типа объектов:

1. строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального управления, места захоронений;

2. могут строиться не только за бюджетные средства, но и за счет частных инвестиций – детские сады, школы, дороги;

3. объекты, для которых можно изымать недвижимость: линейные и локальные объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры;

4. объекты, изъятие недвижимости для размещения которых не предусмотрено Земельным кодексом РФ – вся социальная инфраструктура и иные объекты.

Таблица 2.7.1 - Анализ полномочий местного самоуправления, для реализации которых необходимы капитальные строения

| Пункты ч. 1 ст. 16 ФЗ-131 | Объекты капитального строительства, создание которых может подпадать под определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 16 ФЗ-131 | Определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 16 ФЗ-131, которые могут иметь отношение к созданию объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства, создание которых может подпадать под определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 16 ФЗ-131 | Объекты, которые должны строиться исключительно за счет средств муниципального бюджета, на основании анализа ФЗ-131 (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Дороги, улицы местного значения | Деятельность дорожная | Дороги, улицы местного значения |  |
| 10 | Объекты муниципального управления | Обеспечение | Объекты муниципального управления | + |
| 6 | Социальное жилье – объекты, возводимые за счет муниципального бюджета, либо приобретаемые (на первичном или вторичном рынке) за счет средств муниципального бюджета | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | Социальное жилье – объекты, возводимые за счет муниципального бюджета, либо приобретаемые (на первичном или вторичном рынке) за счет средств муниципального бюджета | + |
| 19 | Объекты физической культуры и массового спорта, объекты для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Обеспечение условий | Объекты физической культуры и массового спорта, объекты для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |
| 4 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения | Организация снабжения (отведения) | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения |  |
| 6 | Объекты муниципального жилищного фонда за счет средств муниципального бюджета | Организация строительства | Объекты муниципального жилищного фонда за счет средств муниципального бюджета |  |
| 9, 11 | Объекты муниципального управления | Организация | Объекты муниципального управления | + |
| 13 | Объекты общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | Организация | Объекты общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |  |
| 13 | Объекты дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования | Организация | Объекты дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |
| 13 | Объекты отдыха детей в каникулярное время | Организация | Объекты отдыха детей в каникулярное время |  |
| 14 | Объекты оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи | Организация | Объекты оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи |  |
| 14 | Объекты оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | Организация | Объекты оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |  |
| 16 | Объекты библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов | Организация | Объекты библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов |  |
| 23 | Объекты ритуальных услуг и места захоронения | Организация | Объекты ритуальных услуг и места захоронения | + |
| 24 | Объекты для обеспечения сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Организация | Объекты для обеспечения сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |
| 25 | Объекты благоустройства и озеленения территории; объекты муниципального управления – объекты для обеспечения использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий | Организация | Объекты благоустройства и озеленения территории; объекты муниципального управления – объекты для обеспечения использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий | + |

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должна означать необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации полномочий местного значения, для которых необходимо наличие объектов недвижимости:

Случаи, когда аренда невозможна

1. 	Закрепление выполняемой функции на конкретном земельном участке в муниципальной собственности, когда функция выполняется в течение неопределенно длительного периода времени

2. 	Создание муниципального объекта в силу отсутствия физической возможности аренды помещений:

– в силу отсутствия на рынке

– в силу специфики объекта

– наличие специальных технических требований

– использование объекта не приносит экономической выгоды хозяйствующим субъектам, в связи с чем, они не строят объекты такого функционала

- Экономическая целесообразность – например, стоимость строительства ниже приведенной стоимости аренды на период реализации полномочий.

### 7.2 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В Российской Федерации применительно к недвижимости принуждение может осуществить только публичная власть и только в случаях, когда такое принуждение допускается федеральным законом.

Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) установлен принцип, согласно которому принуждение в виде изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд может состояться:

а) только в исключительных случаях;

б) только при отсутствии других вариантов размещения новых объектов, то есть, когда невозможно найти подходящее для строительства место и по этой причине необходимо освободить занятое место для строительства нового объекта на месте изъятых и снесенных объектов.

Такой принцип предопределяет необходимость дифференцированного подхода к выделению двух групп объектов:

1. 	Линейных инфраструктурных объектов и технологически связанных с ними объектов, альтернативные варианты размещения которых, как правило, либо отсутствуют, либо их набор предельно ограничен.

2. «Локальных объектов», для размещения которых, как правило, могут быть найдены свободные, не занятые недвижимостью места, где не потребуется производить изъятие и сносить объекты, предоставляя их правообладателям из бюджета компенсацию по рыночным ценам. В ЗК РФ установлены пять оснований для принятия решений о принудительном изъятии для государственных или муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов:

1) 	выполнение международных обязательств Российской Федерации (подпункт 1 пункта 1 статьи 49 ЗК);

2) 	размещение объектов в соответствии с перечнем, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 ЗК;

3) 	размещение объектов по иным обстоятельствам в установленных федеральными законами случаях, помимо выполнения международных обязательств и размещения объектов, определенных по основанию 2 (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 ЗК); основание 3 Связано, в частности, с наличием документов территориального планирования, то есть с основанием 5;

4) 	размещение объектов в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 ЗК);

5) 	размещение объектов в соответствии с генеральными планами (пункт 3 статьи 83 ЗК).

Основание 1 в данной работе рассматриваться не будет по причине малой вероятности того, что строительство больниц и школ может определяться необходимостью выполнения международных обязательств (в период подготовки проекта Генерального плана соответствующих международных соглашений заключено не было)

Основание 2. Подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 ЗК определен перечень объектов, размещение которых при отсутствии других вариантов может быть обеспечено путем изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

Этот перечень включает главным образом линейные инфраструктурные объекты федерального, регионального и местного значения – дороги, сети инженерного обеспечения и технологически связанные с ними объекты, для размещения которых могут быть изъяты земельные участки с расположенными на них любыми другими объектами, включая жилые дома. Правовая технология процесса подготовки решений об изъятии определена Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК) и состоит из следующих этапов:

а)	Подготовка, согласование и утверждение по установленным ГрК процедурам документов территориального планирования, в составе которых, в частности, должны представляться соответствующие обоснования и определяться границы зон планируемого размещения линейных инфраструктурных объектов. При этом генеральные планы (разновидность документов территориального планирования, которые утверждаются органами местного самоуправления городских округов и поселений) до их утверждения должны обсуждаться на публичных слушаниях с участием населения;

б)	Утверждение через три месяца после утверждения документов территориального планирования планов реализации документов территориального планирования, которыми, в частности, определяется последовательность действий публичной власти, а также источники и объемы финансирования для обеспечения строительства линейных инфраструктурных объектов;

в)	Подготовка на основе утвержденных документов территориального планирования и в соответствии с планами реализации таких документов проектов планировки, посредством которых определяются границы земельных участков (красные линии) для размещения линейных инфраструктурных объектов, в том числе с указанием «занятых» земельных участков, которые расположены на пути прохождения планируемых к строительству дорог, сетей инженерно-технического обеспечения.

Частью 4 статьи 9 ГрК определено, что «не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд <…> при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». Первоначально было определено, что эта норма вводится в действие с 1 января 2006 года. Впоследствии федеральный законодатель посчитал целесообразным отодвинуть срок введения в действие этой нормы до 1 января 2008 года, затем до 1 января 2010 года и наконец, до 1 января 2012 года.

Эти отсрочки создали ситуацию, когда до наступления указанного срока допускается принимать решения об изъятии без подготовки, согласования и публичного обсуждения генеральных планов и проектов планировки, на основании внесистемных процедур предварительного согласования мест размещения объектов строительства, определенных статьей 30 ЗК.

Основание 3. Это основание связано, в частности, с наличием документов территориального планирования, то есть с основанием 5, которое рассматривается ниже.

Основание 4. Подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 ЗК определено: «Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с: <…> иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации».

Выделенной курсивом нормой отношения по изъятию регулируются применительно не ко всем земельным участкам, но только и исключительно к тем земельным участкам, которые входят в состав земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. Если законом субъекта Российской Федерации будут определены случаи возможного изъятия земельных участков, то такая норма не будет распространяться на земельные участки, которые находятся:

а) в частной собственности;

б) в публичной собственности, и на них расположены многоквартирные дома;

в) у физических лиц на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования, и на них расположены индивидуальные жилые дома.

Основание 5. Пунктом 3 статьи 83 ЗК определено, что «земельные участки в городских и сельских поселениях могут быть изъяты, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд в целях застройки в соответствии с генеральными планами городских и сельских поселений, правилами землепользования и застройки». Прежде всего, следует отметить, что вопросы регулирования посредством правил землепользования и застройки ЗК переадресовал специальным федеральным законам (пункт 2 статьи 7 ЗК). Таким специальным законом ныне является ГрК, согласно которому правила землепользования и застройки не используются как основание для принятия решений об изъятии земельных участков, но таким основанием могут быть генеральные планы (см. часть 4 статьи 9 ГрК).

Частью 3 статьи 23 ГрК определено, что в генеральных планах отображается, в частности, планируемое размещение:

а)	линейных инфраструктурных объектов, соответствующих определению подпункта 2 пункта 1 статьи 49 ЗК;

б)	иных объектов, не являющихся линейными инфраструктурными объектами, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления (далее – «локальные объекты»).

Применительно к линейным инфраструктурным объектам вопрос ясен: для их размещения могут принудительно изыматься любые объекты, включая жилые дома с земельными участками (см. основание 2).

Можно ли принудительно изымать недвижимость для того, чтобы их сносить и на изъятом месте строить такие, например, объекты, как школы, детские сады, поликлиники, больницы, объекты культуры, объекты для занятий физкультурой и спортом?

В устоявшейся правовой системе в абсолютном большинстве случаев размещение указанных объектов может происходить без принудительного изъятия других объектов путем:

1) комплексного освоения свободных от прав третьих лиц территорий;

2) распоряжения недвижимостью по взаимному согласию сторон – в случаях застроенных территорий.

Остается минимальное количество случаев, когда возникают условия – «невозможно отказаться от размещения и невозможно разместить без сноса». Эти условия могут возникнуть в отношении относительно крупных объектов, например, больничных комплексов, стадионов. В этих случаях публичная власть для доказательства необходимости и неизбежности размещать новые объекты на месте предлагаемых к сносу недвижимости должна использовать открытые публичные процедуры, определенные ГрК.

### 7.3 ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Все виды объектов капитального строительства (ОКС) разбиты на пять групп по признаку приоритетности в расходовании бюджетных средств муниципалитета (БСМ) на строительство, реконструкцию ОКС с учетом ФЗ-131, включая объекты, в отношении которых городские округа не имеют ни полномочий, ни расходных обязательств. Установлены следующие пять групп ОКС:

1) 	группа ОКС исключительного приоритета – первоочередное расходование БСМ, или преимущественное. Это социальное жилье, улицы, дороги местного значения, ОКС инженерно-технической инфраструктуры, ОКС на территориях общего пользования – благоустройство парков, скверов, ОКС ритуальных услуг и захоронений, иные ОКС, строительство которых является исключительным полномочием городского округа в соответствии с ФЗ-131;

2) 	группа ОКС первого приоритета в расходовании БСМ для строительства. Это дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, станции скорой и неотложной медицинской помощи, плоскостные спортивные сооружения;

3) группа ОКС второго приоритета в расходовании БСМ для строительства. Это:

а. 	ОКС в области образования – детские школы искусств, школы эстетического образования;

б. ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: аптеки, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центры социальной помощи семье и детям;

в. 	ОКС в области культуры: библиотеки общедоступные, юношеские библиотеки, учреждения культуры, музеи, выставочные залы, концертные организации, показ киновидеофильмов;

г. 	ОКС в области спорта: спортивные залы, детские и юношеские спортивные школы;

4) 	группа ОКС, в отношении которых у муниципалитета нет приоритетов в расходовании БСМ для строительства по причине отсутствия расходных обязательств – по причине того, что расходные обязательства принадлежат вышестоящим уровням публичной власти, прежде всего, региональной власти. Это:

д. 	ОКС в области образования – университеты, профессионально-технические училища;

е. 	ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: больничные учреждения, санатории для взрослых, санатории для детей, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов;

ж.	 ОКС в области культуры: профессиональные театры, цирки;

з. 	ОКС в области спорта: ОКС системы подготовки спортивных резервов;

5) 	группа ОКС, в отношении которых ни у муниципалитета, ни у иных уровней публичной власти нет расходных бюджетных обязательств. Это, в частности:

и. 	коммерческое жилье;

к. 	ОКС торговли;

л. 	объекты производства, иных мест приложения труда.

Все виды ОКС разбиты на три группы по признаку нахождения в собственности соответствующих органов публичной власти и частных лиц:

1) ОКС в муниципальной собственности;

2) ОКС в региональной собственности;

3) ОКС в собственности частных лиц.

## ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего состояния территории и Фрагментах карты 1. Карта существующего состояния, в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка.

### 8.1 ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Основные параметры жилого фонда на территории Саввушинский сельсовета приведены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 - Общая характеристика жилого фонда

| Населенный пункт | Многоквартирные дома | Индивидуальные дома | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | жилых единиц | м2 | жилых единиц | м2 | жилых единиц |
| с. Саввушка | - | 88 | - | 356 | - | 444 |
| п. Новохарьковка | - | - | - | 39 | - | 39 |
| Всего: | - | 88 | - | 395 | - | 483 |

Многоквартирный жилой фонд обеспечен централизованным водопроводом и отоплением. Часть индивидуального жилого фонда в с. Саввушка также обеспечена централизованным водопроводом. На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения и газоснабжение.

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития поселения, реализуемыми долгосрочными целевыми программами, проектным функциональным зонированием, выделены участки для размещения индивидуального жилищного строительства на расчетный срок.

В таблице 2.8.2 приведены расчетные параметры для территорий малоэтажного строительства.

Таблица 2.8.2 - Расчетные параметры для территорий малоэтажного строительства

| Средний размер участка, сот. | 20 |
| --- | --- |
| Средний размер семьи, чел. | 3 |
| Средняя площадь одного дома, м2 | 100 |
| Норма жилищной обеспеченности на 1 оч., м2/чел. | 30 |
| Норма жилищной обеспеченности на расч. срок, м2/чел. | 35 |
| Коэф. застройки | 0,85 |

Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства приведены в таблице 2.8.3.

Таблица 2.8.3 - Параметры планируемых кварталов малоэтажного строительства

| № участка | Местоположение | Площадь, га | Количество жилых единиц | Площадь жилых домов, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок (и за расчетный срок) |
| 1 | с. Саввушка | 5,5 | 23 | 2300 |
| 2 | с. Саввушка | 4,4 | 19 | 1900 |
| 3 | с. Саввушка | 2,6 | 11 | 1100 |
| Итого: |  |  |  |  |

После утверждения генерального плана на планируемые участки необходимо разработать проекты планировки и межевания территории с целью обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. На этой стадии будут уточнены параметры данных участков в части площадей жилых домов, и параметров инфраструктуры.

## ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего состояния территории и Фрагментах карты 1. Карта существующего состояния, в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка.

### 9.1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Современное состояние. Проблемы развития

На территории сельского поселения находится Филиал «Алтайский оптико-лазерный центр» открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения».

Станция оптических наблюдений ИСЗ основана в 2004 году в 4,5 км от села Саввушка Змеиногорского района Алтайского края (около Колыванского озера, рядом с горой Большая). На базе центра эксплуатируются средства космических войск России. На территории АОЛЦ находится площадка наземной оптико-лазерной системы (НОЛС), где установлен телескоп траекторных измерений диаметром 60 см.

### 9.2 АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Современное состояние. Проблемы развития

Ниже приводится краткая характеристика основных производителей сельскохозяйственной продукции (таблица 2.9.1).

Таблица 2.9.1 - Перечень сельскохозяйственных предприятий

| Наименование с/х предприятия | Местонахождение предприятия | Количество ферм КРС, свиноферм | Фактическое поголовье | Проектное поголовье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Попов Д.А. | с. Саввушка | 1 | 18 | 38 |
| Исааджиев И.И. | с. Саввушка | 1 | 170 | 294 |
| Мельников Е.В. | п. Новохарьковка | 1 | 32 | 74 |

Также на территории сельского поселения действует сельскохозяйственное предприятие ООО «Предгорное» (с. Саввушка, ул. Центральная, 119), основным видом деятельности которого является выращивание зерновых и зернобобовых культур.

Мероприятия, предлагаемые генеральным планом Саввушинского сельсовета

Главной задачей развития животноводства в Саввушинском сельсовете является обеспечение населения продуктами питания высокого качества в основном за счет отечественного сельхозпроизводителя.

Рост производства животноводческой продукции во всех хозяйствах сельского поселения будет идти на основе интенсификации производства, повышения продуктивности животных, что позволит значительно снизить себестоимость производства единицы продукции.

## ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПАРАМЕТРОВ ИХ РАЗВИТИЯ

### 10.1 О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ

Идея функционального зонирования в градостроительстве не нова. Она возникла в начале века как рационалистическая реакция против хаотического смешения на территории города жилищ, фабрик, заводов, складов, подъездных путей, неупорядоченно построенных во второй половине XIX – начале XX века. К середине XX века эта идея оформилась как ведущая градостроительная концепция, но обнаружила и свои теневые стороны. Последовательное разделение города на части различного назначения и функциональные зоны по признаку ведущей функции (труд, общественная жизнь, быт, отдых) обострило проблему планировочной целостности города. Обширные территории, организованные по монофункциональному признаку, утрачивают многие качества, присущие полноценной социальной жизни города, и нуждаются в разумном дополнении элементами общественного назначения. Жесткая дифференциация городских территорий негативно отразилась на транспортном обслуживании населения, искусственно перегружая улично-дорожную сеть транспортными потоками.

Необходимость взаимного дополнения и обогащения функций в разных частях сельского поселения делает актуальными поиски интегрированных форм архитектурно-планировочной структуры современного сельского поселения. Ни одна из функций поселения, взятая в отдельности, не существует сама по себе. Чередование жизненных циклов труда, быта и отдыха – основа городского уклада жизни, поэтому многофункциональность – это отличительная черта функционального зонирования Генерального плана сельского поселения.

Зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и результат агрегированного выделения частей территории сельского поселения  с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования являются:

- обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения;

- ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду;

- рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

### 10.2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), функциональные зоны – это «зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение». В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 ГрК РФ «на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются: <…> границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ правовой статус функциональных зон определяется следующими положениями:

- Границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно путем принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом местного самоуправления. Помимо функциональных зон утверждаются также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Иными словами, только две указанные позиции в картах генерального плана утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах генерального плана не утверждаются, а только отображаются как физические и правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов.

- Факт утверждения в генплане функциональных зон и их параметров непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генпланом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поскольку градостроительные регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима использования земельных участков, то опосредованным образом (через правила) решения генплана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте (правилах) – акте высшей юридической силы.

В силу своего правового статуса генеральный план не может и не должен решать «все». Поэтому генеральный план – это один из документов в ряду других документов, которые в совокупности являются инструментами в системе управления развитием сельского поселения и реализации планов. Генеральный план может считаться «главным» документом только в том смысле, что он является одним из первых в ряду других документов. «Генеральным» («главным») генеральный план является по двум основаниям.

Во-первых, потому, что он задает траекторию развития сельского поселения на дальнюю перспективу – траекторию, которая должна быть поддержана и уточнена другими документами. Они должны необходимым образом подготавливаться после генплана с более частой периодичностью и уточнять его решения на более близкие отрезки времени в пределах заданной генпланом стратегической траектории движения в будущее.

Во-вторых, в силу необходимости предъявить «дальнее видение» генплан должен содержать общие положения и агрегированные показатели, то есть главные показатели в виде соответствующих целей и задач. Поэтому речь должна идти о выстраивании системы документов планирования и реализации планов.

Указанные положения определяют предназначение функционального зонирования в генеральном плане, а также в системе регулирования градостроительной деятельности (далее также – градорегулирование). Функциональное зонирование генплана определяет назначение и параметры развития соответствующих территорий и предназначено для определения показателей самого генерального плана. К показателям генерального плана относятся целевые показатели и расчетные показатели, а также мероприятия на первый этап реализации генерального плана.

К мероприятиям по реализации генерального плана после его утверждения относится внесение изменений в правила землепользования и застройки в части градостроительных регламентов – видов разрешенного использования недвижимости и предельных параметров разрешенного строительства. Это действие исключительно важно для того, чтобы положения генерального плана получили полноценный механизм реализации. Дело в том, что генеральный план сам по себе не может понудить третьих лиц к реализации его положений. Только трансляция положений генерального плана в документ более высокой юридической силы может это обеспечить. Градостроительные регламенты – это основа правового режима использования земельных участков всеми правообладателями, то есть градостроительные регламенты являются обязательными для всех, а их невыполнение равнозначно нарушению закона, чревато санкциями и понуждением к выполнению закона (в том числе путем устранения допущенных нарушений).

### 10.3 ВЫДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НОРМИРОВАНИЯ (СТН)

### И ТЕРРИТОРИЙ СИТУАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ТСП)

Суть основного разделения поселковых территорий – территории, где люди проживают, и территории, где люди не проживают. В физическом отношении люди живут по определенным стандартам: им нужно жилье определенной площади, им необходимо наличие детских садов, школ, поликлиник. Перечисленные объекты формируют систему жизнеобеспечения, или жизненную среду в сельском поселении – среду обитания, воспитания, досуга, обслуживания человека и его семьи. К числу важнейших объектов инфраструктуры жизнеобеспечения относится жилищно-коммунальное хозяйство с его элементами благоустройства, с электро-, водо-, газоснабжением, канализацией, отоплением и горячей водой. Человеку необходимо определенное количество жилой площади и объема социальных услуг, транспортной инфраструктуры и благоустроенных территорий. В свою очередь, для функционирования объектов жилья и обслуживания требуется определенное количество ресурсов инженерно-коммунальной инфраструктуры. Определенное количество социального обслуживания – это норма, то, что может и должно нормироваться в определенных пределах. Нормирование как отработка расчетных показателей в процессе проектирования – это нормативное проектирование. Территории жилой застройки, в отношении которых осуществляется нормативное проектирование, – это стандартные территории нормирования (далее СТН).

Очевидно, что планирование должно осуществляться применительно ко всем частям поселения. Поэтому суть вопроса состоит в том, как осуществлять планирование применительно к территориям, в отношении которых нормативное проектирование проблематично, нецелесообразно, либо даже недопустимо.  Помимо нормативного проектирования имеется и применяется другой вид проектирования – ситуативное проектирование, которое осуществляется с использованием аналогов, прогнозов, моделей, выстраиваемых «по ситуации»: в зависимости от периода развития территории, в зависимости от размещаемого вида использования на территории. Например, указания только вида использования для нежилых территорий недостаточно, для того чтобы определить параметры и характеристики обслуживающей инфраструктуры. Очевидно, что даже детализация объема выпускаемой продукции промышленного предприятия, без представления о технологии производства, хранения, сбыта, не позволит произвести расчеты мощности объектов энергообеспечения. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации «конкретной ситуации». В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование, а такие территории получили название «территории ситуативного проектирования» (далее ТСП).

Важно отметить еще одно различие между проектированием территорий СТН и ТСП – обеспечение норм финансируется из различных источников. Нормы обеспечения и содержания территорий СТН обеспечиваются за счет общественных ресурсов, а ТСП – за счет доходов от предпринимательской деятельности.

### 10.4 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ИХ ПАРАМЕТРЫ

1.	Положения по реализации функционального зонирования генерального плана Саввушинского сельсовета в виде описания назначения функциональных зон, определены в таблице 2.10.1.

2.	Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 2.10.1, подлежат учету при подготовке правил землепользования и застройки Саввушинского сельсовета в части градостроительных регламентов.

3.	Границы функциональных зон отображены на Карте 1. Сводная карта (основной чертеж).

Таблица 2.10.1 - Описание назначения основных видов функциональных зон

| Наименование | Описание назначения функциональных зон | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь | на расчетный срок |
| Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |
| Жилая зона | Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные, общеобразовательные, культурно-досуговые учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты в зонах специально выделяемых в правилах землепользования и застройки поселения. Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населенного пункта. | Коэффициент застройки: При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,2. При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,3 - 0,4. Коэффициент плотности застройки: При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,4. При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,6 – 0,8. Этажность застройки При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 1-2 этажа. При застройке многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности – не более 5 этажей включая мансардный. | 240,9 | 240,9 |
| Общественно-деловая зона | Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, спорта, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (в том числе жилая застройка) в зонах, специально, выделяемых в правилах землепользования и застройки сельского поселения. Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части населенного пункта на территориях, прилегающих к основным улицам. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Общественно-деловую зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. | Коэффициент застройки: При многофункциональной застройке – 1,0; При специализированной общественной застройке – 0,8. Коэффициент плотности застройки: При многофункциональной застройке – 3,0; При специализированной общественной застройке – 2,4. Этажность застройки: не более 2 этажей. | 7,33 | 7,33 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве. Развитие данной зоны планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения поселка с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов, расположенных в данной зоне. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 29,13 | 29,13 |
| Зона производственного использования | Формирование и развитие данной зоны в границах населенного пункта должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов III-V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 3. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований; 4. Дифференциации территорий данных зон при выделении подзон посредством подготовки проектов планировки и межевания, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, с учетом интенсивности движения крупногабаритного и большегрузного транспорта. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в среду поселения посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 61,33 | 61,33 |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенного пункта, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, развития перспективных объектов рекреации общего пользования в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии существующих объектов. Также зона выделяется для сохранения существующей природно-экологической территории и ценной пейзажно-ландшафтной составляющей населенного пункта, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 133,43 | 133,43 |
| Зона сельскохозяйственного назначения | Зона сельскохозяйственного использования, в границах населенного пункта, включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища, сенокосы, предназначенные для садоводства и огородничества. Развитие данной зоны планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков в границах населенного пункта, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 19,02 | 19,02 |
| Функциональные зоны за границами населенных пунктов |  |
| Зона производственного использования | Формирование и развитие данной зоны за границами населенных пунктов должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов V, IV, III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 101,27 | 101,27 |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах и вне границ лесного фонда, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового, долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом, благоустроенные набережные. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма развития, баз отдыха и прочих долговременного пребывания населения вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 101,39 | 101,39 |
| Зона сельскохозяйственного использования | Зона сельскохозяйственного использования, включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий вне границ населенных пунктов - пашни, пастбища, сенокосы, территории сельскохозяйственного производства и территории лесных массивов вне границ земель лесного фонда. При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования. Развитие данной зоны планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков в границах Саввушинского сельсовета, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 22450,87 | 22450,87 |
| Зона специального назначения | В состав зоны специального назначения включаются территории ритуального назначения Саввушинского сельсовета. Зона выделяется в целях содержания в соответствующем состояние территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 5,59 | 5,59 |
| Зона леса | В состав зоны леса могут включаться территории, занятые лесами в границах и вне границ лесного фонда. При развитии территорий лесного фонда, в границах зоны леса следует строго руководствоваться установленными лесохозяйственными регламентами, в соответствии с Лесным кодексом Российский Федерации. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 9637,34 | 9637,34 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве. Развитие данной зоны планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения поселка с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов, расположенных в данной зоне. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 1,62 | 1,62 |

## ГЛАВА 11. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего состояния территории и Фрагментах карты 1. Карта существующего состояния, в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка.

### 11.1 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка социальной сферы сельского поселения приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта и пожарной охраны.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже.

Расчет велся с учетом постоянно проживающего населения. Результаты расчета приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Нормы расчета социально-значимых объектов

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| Детские дошкольные учреждения | 75% детей дошкольного возраста | Региональные градостроительные нормы |
| Общеобразовательные школы | 100% детей школьного возраста | Региональные градостроительные нормы |
| Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | Региональные градостроительные нормы |
| Учреждения здравоохранения |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | Региональные градостроительные нормы |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | По заданию на проектирование | Приказ Министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» |
| Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи | 1 на 10 тыс. жителей в пределах зоны 15 мин. доступности на спец. автомобиле | Региональные градостроительные нормы |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | 1 на 5 тыс. жителей в пределах зоны 30 мин. доступности на спец. автомобиле |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы общего пользования | 60 кв. м площади пола на 1 тыс. чел | Региональные градостроительные нормы |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | 20 кв. м площади пола на 1 тыс. чел | Региональные градостроительные нормы |
| Территория (плоскостные спортивные сооружения) | 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек | Региональные градостроительные нормы |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы и учреждения клубного типа, зрительских мест на 1 тыс. жит. в населенных пунктах с числом жителей: | 300-230 посетительских мест на 1 тыс. чел. | Региональные градостроительные нормы |
| Массовые библиотеки | 6-7,5 тыс. ед. хранения | Региональные градостроительные нормы |
|  | 5-6 читательских мест |  |
| Объекты специального назначения |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | Региональные градостроительные нормы |
|  | Следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути и стоянки автомобилей |  |
| Объекты пожарной охраны |
| Пожарное депо | Населенный пункт с численностью жителей до 5 тыс. человек -1 депо на 2 автомобиля; | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» |
|  | населенный пункт с численностью жителей от 5 тыс. человек до 20 тыс. человек - 1 депо на 6 автомобилей; | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
|  | радиусы доступности рассчитываются в соответствии с техническим регламентом о пожарной безопасности (транспортная доступность 20 минут – для сельских поселений, 10 минут - для городских) |  |

Результаты расчета социально-значимых объектов приведены в таблице 2.11.2.

Таблица 2.11.2 - Результаты расчета социально-значимых объектов

Сущ. численность			1394

Численность на 1 очередь		1393

Численность на расчетный срок	1600

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 жит. | Необходимо по норме на текущий момент | Емкость по проекту | Фактическая посещаемость | Обеспеченность фактическая, % | Обеспеченность относительно нормы, % | Необходимо по норме на 1 очередь | Необходимо по норме на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 52 | 72 | 60 | 56 | 100 | 83 | 72 | 83 |
| Общеобразовательные школы | мест | 110 | 153 | 400 | 136 | 100 | 100 | 153 | 176 |
| Внешкольные учреждения | место | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещений в смену | необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |
| Фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 | 60 | 84 | 162 | 162 | 100 | 100 | 84 | 96 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,1 |
| Клубы и учреждения клубного типа | место | 230 | 320 | 350 | 310 | 100 | 100 | 320 | 368 |
| Массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | 10 |
|  | место | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 8 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 434 | 604 | - | - | - | - | 605 | 694 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 20 | 28 | 60 | 60 | 100 | 100 | 28 | 32 |
| Пожарное депо | машина | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 50 | 2 | 2 |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,33 | 3,5 | 1,8 | 100 | 100 | 0,34 | 0,38 |

### 11.2 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика объектов образования, действующих на территории сельского поселения приведены в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 - Характеристика объектов образования

| Наименование* | Единица мощности | Мощность проект. | Посещаемость фактич. | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (реконструкция, кап. ремонт) | Д[-]/ И[+]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ Саввушинская средняя общеобразовательная школа, с. Саввушка, ул. Центральная, д. 73 | мест | 400 | 136 | 34 | 1978, состояние удовлетворительное | +264 |
| МКДОУ Саввушинский детский сад «Пчелка», с. Саввушка, ул. Центральная, д. 79/1-2 | чел. | 60 | 56 | 93 | 1991, состояние хорошее | +4 |
| Примечания: * МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение; ** Д[-]/И[+] – дефицит мест / излишек мест. |

Предложения генерального плана в адрес ОМС генерального плана

Генеральным планом предполагаются мероприятия по развитию объектов образования, представленные в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.4 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений образования, выполняемых до расчетного срока реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Строительство детского сада | 25 мест | с. Саввушка, ул. Центральная |

### 11.3 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным Законом №131 ФЗ полномочия по здравоохранению с 01.01.12 г. переданы в ведение региона, проведен анализ состояния системы здравоохранения сельского поселения.

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика и анализ обеспеченности населения Саввушинского сельсовета объектами здравоохранения приведены в таблице 2.11.5.

Таблица 2.11.5 - Характеристика объектов здравоохранения

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая посещаемость | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (реконструкция, кап. ремонт) | Дефицит [-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саввушинский ФАП, с. Саввушка, ул. Центральная, д. 79 | посещений в сутки | 5 | 5 | 100 | 1991, состояние удовлетворительное | 0 |

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального планирования Змеиногорского района и Алтайского края

Схемой территориального планирования Змеиногорского района предлагается капитальный ремонт ФАПа до 2025 года.

### 11.4 ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика объектов физкультуры и спорта, действующих на территории сельского поселения, приведена в таблице 2.11.6.

Таблица 2.11.6 – Характеристика объектов физкультуры и спорта

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая посещаемость | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (реконструкция, кап. Ремонт) | Дефицит[-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный зал МБОУ Саввушинская СОШ | м2 | 162 | 162 | 100 | 1978, состояние удовлетворительное | 0 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию объектов физкультуры и спорта, представленные в таблице 2.11.7.

Таблица 2.11.7 - Перечень предложений и мероприятий по развитию физкультуры и спорта, выполняемых до расчетного срока реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Спортивная площадка | 5000 м2 | с. Саввушка |

### 11.5 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика учреждений культуры сельского поселения представлена в таблице 2.11.8.

Таблица 2.11.8 – Характеристика объектов культуры и досуга

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая посещаемость | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (реконструкция, кап. Ремонт) | Дефицит[-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Саввушинское социально-культурное объединение», с. Саввушка | мест | 300 | 260 | 87 | 1964, состояние хорошее | +40 |
| Дом досуга, п. Новохарьковка, ул. Школьная, д. 6 | мест | 50 | 50 | 100 | 1964, состояние удовлетворительное | 0 |

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального планирования Змеиногорского района и Алтайского края

Схемой территориального планирования Змеиногорского района предлагается капитальный ремонт МБУ «Саввушинское социально-культурное объединение» в с. Саввушка и дома досуга в п. Новохарьковка до 2025 года.

### 11.6 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика учреждений социальной защиты и социального обслуживания сельского поселения представлена в таблице 2.11.9.

Таблица 2.11.9 - Характеристика объектов социального обеспечения

| Наименование | Адрес объекта | Год ввода (реконструкция, кап. ремонт) |
| --- | --- | --- |
| Администрация сельсовета | с. Саввушка, ул. Центральная, д. 41 | 1978, состояние удовлетворительное |
| Сберкасса | с. Саввушка, ул. Центральная, д. 41 | 1978, состояние удовлетворительное |
| Почта | с. Саввушка, ул. Центральная, д. 41 | 1978, состояние удовлетворительное |

Целью политики в сфере социальной защиты населения является формирование целостной и эффективной системы социальной поддержки населения, обеспечение равных условий реализации социальных прав жителей.

Приоритетными задачами в этой сфере являются:

  - развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями;

  - обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным категориям граждан с соблюдением принципа адресности;

  - совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки населения дополнительных внебюджетных источников финансирования;

  - оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и недопущения социального иждивенчества.

Мероприятия по развитию данных учреждений регулируются целевыми федеральными программами.

### 11.7 ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Современное состояние. Проблемы развития

Система объектов пожаротушения Саввушинского сельсовета представлена ДПК МПО «Саввушинский сельсовет» в с. Саввушка (1 машина). Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – не более 20 минут. Саввушинский сельсовет обслуживает 74 ПЧ 16 ОФПС в г. Змеиногорск.

### 11.8 ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика объектов ритуального обслуживания (кладбищ) сельского поселения представлена в таблице 2.11.10.

Таблица 2.11.10 - Характеристика кладбищ

| Наименование, местонахождение | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая мощность | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (реконструкция, кап. ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саввушка | га | 2,0 | 1,0 | 50 | - |
| п. Новохарьковка | га | 1,5 | 0,8 | 53 | - |

### 11.9 ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная задача ОМС обеспечить развитие благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

Современное состояние. Проблемы развития

На территории сельского поселения осуществляют торговую деятельность 9 магазинов, одно предприятие общественного питания (кафе-бар «Колыван» ЧП Мошкин И.А. на 60 посадочных мест). Характеристика объектов торговли представлена в таблице 2.11.11.

Таблица 2.11.11 - Объекты торговли

| Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- |
| ЧП Копытина Г.В. «Ирина» | с. Саввушка, ул. Центральная, д.63 |
| ЧП Егорова Т.А. «СМАК» | с. Саввушка, ул. Центральная, д.59-а |
| ЧП Кузнецова Г.И. «Ассорти» | с. Саввушка, ул. Центральная, д.61 |
| ЧП Васильева А.В. «Алтай» | с. Саввушка, ул. Центральная, д.43 |
| Магазин РАЙПО №37 Кашкарова Н.И. | с. Саввушка, ул. Центральная, д.61/2 |
| Магазин РАЙПО №34 Кашкарова Н.И. | с. Саввушка, ул. Центральная, д.63/1 |
| Магазин «Радуга» ИП Лобов А.Е. | с. Саввушка, ул. Ивановская, д.76/2 |
| Магазин «Колыван» ЧП Мошкин И.А. | с. Саввушка, ул. Центральная, д.77 |
| Магазин «Руслан и Людмила» ИП Одинцова И.Г. | с. Саввушка, ул. Центральная, д.61/1 |

### 11.10 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Перечень и характеристика объектов длительного отдыха, расположенных на территории сельского поселения, представлены в таблице 2.11.12.

Таблица 2.11.12 - Характеристика объектов туризма и рекреации

| Наименование, местонахождение | Единица мощности | Мощность проект. | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский оздоровительный лагерь, с. Саввушка, оз. Колыванское | мест | 300 | 1,5 |
| Санаторий «Лазурный», с. Саввушка, оз. Колыванское | мест | 154 | 0,28 |
| База отдыха «Солнечный берег», с. Саввушка, оз. Колыванское | мест | 135 | 0,60 |
| База отдыха «Золотая рыбка», с. Саввушка, оз. Колыванское | мест | 53 | 0,25 |
| База отдыха «Эдельвейс», с. Саввушка, оз. Колыванское | мест | 64 | 0,15 |
| База отдыха «Золотые пески», с. Саввушка, оз. Колыванское | мест | 58 | 0,23 |
| База отдыха «Алтайский куршавель», п. Новохарьковка | мест | 120 | 0,51 |
| База отдыха «Горный приют», п. Новохарьковка | мест | 95 | 0,52 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию объектов туризма и рекреации, представленные в таблице 2.11.13.

Таблица 2.11.13 - Перечень мероприятий по развитию объектов туризма и рекреации, выполняемых в период первого этапа реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Дом отдыха круглогодичного действия | 100 мест | с. Саввушка, оз. Колыванское |
| Туристическая база круглогодичного действия | 300 мест | с. Саввушка, оз. Колыванское |
| Туристическая база круглогодичного действия | 400 мест | с. Саввушка, оз. Колыванское |
| «Этнодеревня» с гостевыми сельскими домами, турбаза | 400 мест | с. Саввушка |

## ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего состояния территории и Фрагментах карты 1. Карта существующего состояния, в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка.

Сельское поселение обслуживается автомобильным видом транспорта, посредством которых обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно-экономические связи.

### 12.1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Характеристика автодорог на территории поселения представлена в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1 - Характеристика автодорог на территории поселения

| № п/п | Направление дорог | Тип покрытия | Протяженность, км (в границах поселения) | Ширина полотна, м | Категория | Шифр дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные и межмуниципальные автодороги |
| 1 | Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области | асфальтобетон | 7,30 | - | - | 01 ОП РЗ 01К-03 |
| 2 | Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан | асфальтобетон | 23,68 | - | - | 01 ОП РЗ 01К-09 |
| 3 | Подъезд к пос. Новохарьковка | асфальтобетон | 2,6 | - | - | 01 ОП МЗ 01Н-1409 |
|  | Итого региональных и межмуниципальных |  | 33,58 |  |  |  |
| Местные (поселковые) |
| 4 | Автомобильная дорога по с. Саввушка | асфальтобетон/ грунт | 28,0 | - | - | - |
| 5 | Автомобильная дорога по п. Новохарьковка | грунт | 2,0 | - | - | - |
|  | Итого местных (поселковых) | 30,0 |  |  |  |
|  | Из них с твердым покрытием | 36,58 |  |  |  |

Общественный пассажирский транспорт

Маршрутный транспорт на территории сельского поселения представлен в таблице 2.12.2.

Таблица 2.12.2 – Маршрутный транспорт

| Наименование маршрута, проходящего через сельское поселение | № | Название остановки | Протяженность (км) | Количество ед. подвижного состава на линии | Средний интервал (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змеиногорск-Барнаул | 375 | с. Саввушка | 275 | 3 | 3 раза в день |
| Рубцовск-Краснощеково | 165 | с. Саввушка | 167 | 1 | 1 раз вдень |
| Новосибирск-Усть-Каменогорск | 678 | с. Саввушка | 863 | 1 | 1 раз вдень |
| Змеиногорск-Саввушка | 44 | с. Саввушка | 21 | 1 | 3 раза в неделю |

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального планирования Змеиногорского района и Алтайского края

Генеральным планом предусматривается следующие мероприятия по развитию поселковых дорог и улично-дорожной сети внутри населенных пунктов Саввушинского сельсовета: реконструкция дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры (таблица 2.12.3); строительство дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры (таблица 2.12.4).

Таблица 2.12.3 - Перечень реконструируемых дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры

| Наименование | Протяженность, км | Параметры |
| --- | --- | --- |
| На первую очередь |
| Капитальный ремонт моста на подъезде к п. Новохарьковка | - | до 2025 года |

Таблица 2.12.4 - Перечень планируемых дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры

| Наименование | Протяженность, км* | Параметры |
| --- | --- | --- |
| На первую очередь |
| Строительство автомобильной дороги местного значения к зоне отдыха на оз. Колыванское | 5,4 | до 2025 года |
| Примечание - * Точная протяженность планируемой улично-дорожной сети будет определяться на стадии разработки проектов планировки территории и проектов планировки линейных объектов. |

## ГЛАВА 13. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего состояния территории и Фрагментах карты 1. Карта существующего состояния, в части касающейся с. Саввушка, п. Новохарьковка.

### 13.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении от 07. 12.2011 № 416-ФЗ.

Существующее состояние. Проблемы

Источником водоснабжения Саввушинского сельсовета являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы), используемые для хозяйственно-питьевого и, частично, производственного и противопожарного водоснабжения.

Качество воды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей в сельском поселении составляет 32 км. Износ сетей водопровода невысок и в среднем составляет 30%. В период с 2009 по 2013 гг. в системе водоснабжения зафиксировано восемь аварийных ситуаций.

В настоящее время с. Саввушка имеет централизованное водоснабжение, часть населения пользуются шахтными колодцами. Система водоснабжения имеет следующую принципиальную схему: вода забирается насосами из артезианских скважин и поступает в разводящую сеть села. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

В п. Новохарьковка для хозяйственно-питьевых целей население использует децентрализованные источники водоснабжения.

Характеристика системы водоснабжения Саввушинского сельсовета приведена в таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1 – Характеристика системы водоснабжения населенных пунктов Саввушинского сельсовета

| Местонахождение | Артезианские скважины | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- |
|  | Номер по паспорту | Дебит, м3/час | Характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Марка насоса | Год ввода, состояние (% износа) | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Год ввода, состояние (% износа) |
| с. Саввушка | Нет данных | 6 | соответствует | “WYG-16¦50 | 1979(30%) | 150 | Сталь/чугун | 32 | 1976(30%) |
|  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| Всего |  | 6 |  |  |  |  |  | 32 |  |

Расчет водопотребления.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.5.2. СП 31.13330.2012. Удельное водопотребление принято с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, увеличения количества населения. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. При расчете общего водопотребления населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.3 СП 31.13330.2012- количество воды на производственные нужды принято дополнительно в размере 10% на 1 очередь строительства и 15% на расчетный срок от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Непредвиденные расходы приняты 5% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды согласно СП 31.13330.2012.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 60 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.2.

Таблица 2.13.2 - Расчет расходов водопотребления

| Населенный пункт | Кол-во насел, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь |
| с. Саввушка | 1309 | 160 | 251,33 | 12,57 | 25,13 | 78,54 | 135 | 502,57 |
| п. Новохарьковка | 85 | 160 | 16,32 | 0,82 | 1,63 | 5,1 | 54 | 77,87 |
| Всего: | 1394 |  | 267,65 | 13,38 | 26,76 | 83,64 | 189,00 | 580,44 |
| Расчетный срок |
| с. Саввушка | 1503 | 230 | 414,83 | 20,74 | 62,22 | 90,18 | 135 | 722,97 |
| п. Новохарьковка | 97 | 230 | 26,77 | 1,34 | 4,02 | 5,82 | 54 | 91,95 |
| Всего: | 1600 |  | 441,60 | 22,08 | 66,24 | 96,00 | 189,00 | 814,92 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

Проектом предлагается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Планируется организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. Водопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Применение полиэтиленовых труб значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования. Водопроводные сети прокладываются согласно требований СП 31.13330.2012. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. На вторую очередь строительства проектом предлагается строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах с. Саввушка.

В с. с. Саввушка для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить ремонт, реконструкцию ветхих водопроводных сетей.  Также генеральным планом на расчетный срок строительства предусмотрена реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа.

В п. Новохарьковка для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения предлагается использовать существующие децентрализованные источники водоснабжения.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальны скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Саввушинского сельсовета приведен в таблице 2.13.3.

Таблица 2.13.3 - Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Саввушка | Протяженность – 10 км |
| На расчетный срок |
| Строительство водопроводных сетей в с. Саввушка | Протяженность – 1,75 км |
| Реконструкция артезианской скважины в с. Саввушка | 4 шт. |

### 13.2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время для наружного пожаротушения и хранения противопожарного запаса воды в населенных пунктах Саввушинского сельсовета используются водоемы и пруды.

Характеристика системы противопожарного водоснабжения Саввушинского сельсовета приведена в таблице 2.13.4.

Таблица 2.13.4 - Характеристика системы противопожарного водоснабжения

| Название населенного пункта | Объем, м3 | Кол-во пожарных гидрантов | Кол-во пожарных водоемов | Наличие природных водоемов | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саввушка | Нет данных | Нет данных | пирс | Нет данных | 1973(20%) |

Расчет водопотребления

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.5.

Таблица 2.13.5 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход на I очередь | Общий расход на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очер. | Расч. срок | I очер. | Расч. срок |  | л/с | м³/сут | л/с | м³/сут |
| с. Саввушка | 1309 | 1503 | 10 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 | 12,5 | 135 |
| п. Новохарьковка | 85 | 97 | 5 | 5 | - | 5 | 54 | 5 | 54 |
| Всего | 1394 | 1600 |  |  |  | 17,5 | 189 | 17,5 | 189 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Требуемые напоры для водоснабжения согласно СП 31.13330.2012 п.5.11 для 1-2 этажной застройки составляют 14 м.

Перечень мероприятий по развитию систем противопожарного водоснабжения Саввушинского сельсовета приведен в таблице 2.13.6.

Таблица 2.13.6 - Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водоснабжения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |
| Строительство пирса в п. Новохарьковка | 1 шт. |
| Строительство пожарного водоема в с. Саввушка | 1 шт. - 35 м3 |
| Строительство пирса в с. Саввушка | 2 шт. |

### 13.3 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330-2012. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении от 07. 12.2011 № 416-ФЗ.

Существующее состояние. Проблемы

На территории Саввушинского сельсовета в настоящее время нет централизованной системы водоотведения, полностью отвечающей требованиям Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. №416-ФЗ.

Стоки от зданий социального назначения, объектов культурно-бытового обслуживания самотеком поступают в выгребные ямы, откуда откачиваются спецтехникой с последующим вывозом в места, согласованные с местными органами санитарного надзора.

Канализование жилого фонда частного сектора – это дворовые туалеты и выгребные ямы с откачкой по мере наполнения и последующим вывозом.

Расчет водоотведения. Расчет объемов водоотведения Саввушинского сельсовета на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.7.

Согласно СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

Таблица 2.13.7 - Расчет объемов водоотведения населенных пунктов Саввушинского сельсовета

| Населенный пункт | Кол-во насел., чел. | Норма водоотведения., л/сут на чел. | Расход хоз.-бытовых стоков, м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Всего стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь |
| с. Саввушка | 1309 | 25 | 32,73 | 1,64 | 34,36 |
| п. Новохарьковка | 85 | 25 | 2,13 | 0,11 | 2,23 |
| Всего: | 1394 |  | 34,85 | 1,74 | 36,59 |
| Расчетный срок |
| с. Саввушка | 1503 | 25 | 37,58 | 1,88 | 39,45 |
| п. Новохарьковка | 97 | 25 | 2,43 | 0,12 | 2,55 |
| Всего: | 1600 |  | 40,00 | 2,00 | 42,00 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

В населенных пунктах Саввушинского сельсовета для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Для очистки сточных вод малых населенных пунктов целесообразно применение установок заводского изготовления по ГОСТ 25298-82.

### 13.4 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее состояние. Проблемы

Ливневая канализация в населенных пунктах Саввушинского сельсовета отсутствует.

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

В населенных пунктах Саввушинского сельсовета отвод поверхностных стоков с существующей территории населенных пунктов решен открытым способом. Атмосферные воды по лоткам проезжей части уходят в пониженные места рельефа.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров сеть ливнестоков должна разрабатываться отдельным рабочим проектом. Вид и размеры сечения канав и кюветов, глубина заложения, длина водоотводных лотков назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Также с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории.

### 13.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

Раздел теплоснабжения разработан на основании:

- данных предоставленных администрацией муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края;

- ранее разработанной схемы территориального планирования муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края (утв. решением районного Совета депутатов от 29.12.2009 №120-ЗС).

Существующее состояние. Проблемы

В настоящее время на территории Саввушинского сельсовета присутствуют оба вида теплоснабжения – централизованное и децентрализованное. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

В с. Саввушка централизованное теплоснабжение представлено одним источником тепла – котельная, расположенным в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются жилые дома и социально значимые объекты (школа, ФАП, детский сад, здание администрации).

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор с. Саввушка, п. Новохарьковка и представлено индивидуальными и приобъектными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь, дрова)

Источники теплоснабжения представлены в таблице 2.13.8. Баланс тепловых нагрузок приведен в таблице 2.13.9. Обеспеченность жилого фонда теплом и горячей водой приведена в таблице 2.13.10.

Таблица 2.13.8 – Источники покрытия нагрузок (котельные)

| Наименование | Месторасположение | Тип топлива | Протяженность, км | Производительность, выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт |
| Котельная | с. Саввушка, ул. Ивановская | Уголь | 6,34 | 1,52 | 1,73 |

Таблица 2.13.9 – Баланс тепловых нагрузок

| Наименование потребителей | Ед. измер. | Нагрузка |
| --- | --- | --- |
| Существующая тепловая нагрузка |
| Жилищно-коммунальное потребление: по воде | Гкал/час | 0,513 |
| Промышленность: по воде по пару | Гкал/час т/ч | - |
| Сельское хозяйство: по воде по пару | Гкал/час т/ч | - |
| Максимальная тепловая нагрузка |
| Потребители | Гкал/час т/ч | 0,513 - |

Таблица 2.13.10 – Обеспеченность жилого фонда теплом и горячей водой

| Наименование населенного пункта | Обеспеченность жилищного фонда теплом, % | Обеспеченность жилищного фонда горячей водой, % |
| --- | --- | --- |
| с. Саввушка | 10 | 0 |

В котельной установлены:

- водогрейный котел Братск 0,8 (1986 г.) – 1шт; степень износа 50 %;

- водогрейный котел Сибирь 8м (2004 г.) – 2шт; степень износа 30%.

Для системы теплоснабжения от котельной с. Саввушка (ООО «Энергия») принято качественно регулирование отпуска тепловой энергии. Расчетный температурный график – 95-70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -35 0С.

Тепловая сеть водяная двухтрубная, год начала эксплуатации 1992, капитальный ремонт 2010-2012 гг., материал труб – сталь, способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Регулируемая арматура – вентили и задвижки.

Основной проблемой системы теплоснабжения является:

- Высокая степень износа оборудования котельной;

- Высокая стоимость топлива (уголь), убыточность эксплуатации котельной, невозможность покрытия всех затрат;

Развитие системы теплоснабжения сельсовета осуществляется на основании схемы теплоснабжения муниципального образования «Саввушинский сельский совет» на 2014-2015 г.г.

Предложения генерального плана в адрес ОМС муниципального образования Саввушинский сельсовет

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается.

В рамках генерального плана предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- для теплоснабжения планируемых объектов общественного назначения с небольшим теплопотреблением, рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные котельные малой мощности на твердом топливе или электроэнергии;

- для отопления планируемой жилой застройки, целесообразно применение индивидуальных котлов, работающих на твердом топливе и печей, а для горячего водоснабжения – электроводонагревателей;

- на первую очередь планируется реконструкция котельной в с. Саввушка.

На стадии проекта планировки территории конкретных площадок, уточняются количество и единичная мощность теплоисточников.

### 13.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Раздел газоснабжения разработан на основании:

- данных, предоставленных администрацией муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края;

- ранее разработанной схемы территориального планирования муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края (утв. решением районного Совета от 29.12.2009 года № 120-ЗС).

Существующее состояние

На территории Саввушинского сельсовета централизованное газоснабжение отсутствует.

Сельсовет снабжается сжиженным газом. Сжиженный баллонный газ поступает специальным автотранспортом от газового участка на пункт хранения газа. На территории сельсовета располагается пункт хранения газовых баллонов.

Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Проектные предложения

Генеральным планом газоснабжение Саввушинского сельсовета не планируется, в виду отсутствия на территории Змеиногорского района распределительных газопроводов. Для пищеприготовления в существующей и проектируемой жилой застройке, а также для приготовления корма для скота в частном секторе будет поставляться сжиженный баллонный газ, как в настоящее время.

### 13.7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание;

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Существующее состояние. Проблемы

Электроснабжение потребителей Саввушинского сельсовета осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной энергосистемы Алтайского края, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Сибири.

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго».

Питающая подстанция: ПС «Саввушинская» № 1, класс напряжений 110/10, расположенная в с. Саввушка. Также на территории располагается ПС 35/10 Саввушинская» № 48, установленные трансформаторы 1*1,6 и 1*2,5 МВА.

Общая протяженность ЛЭП в границах Саввушинского сельсовета составит:

ЛЭП 110 кВ – 34,1 км.

ЛЭП 35 кВ – 11,2 км.

ЛЭП 10 кВ – 19,4 км.

Перечень и технические характеристики трансформаторных пунктов Саввушинского сельсовета приведены в таблице 2.13.11.

Таблица 2.13.11 - Трансформаторные пункты Саввушинского сельсовета

| Наименование ТП | Уровни напряжений, кВ | Год строительства / Дата ввода в эксплуатацию | Фактический адрес / место расположения (ул., дом) | Мощность трансформаторов, кВА | Ориентировочная загрузка тр-ров по стороне 6/10 кВ, % | Возможность модернизации ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-9-2 | 10/0,4 | 1972 г./1972 г. | с. Саввушка | 63 | 15 | - |
| 1-9-1 | 10/0,4 | 1975 г./1975 г. | с. Саввушка | 250 | 45 | - |
| 1-9-3 | 10/0,4 | 1977 г./1977 г. | с. Саввушка | 100 | 45 | - |
| 1-9-5 | 10/0,4 | 2012 г./2012 г. | с. Саввушка | 160 | 20 | - |
| 1-9-6 | 10/0,4 | 2014 г./2014 г. | с. Саввушка | 160 | 20 | - |
| 1-9-7 | 10/0,4 | 1962 г./1962г. | с. Саввушка | 100 | 5 | - |
| 1-9-8 | 10/0,4 | 2012 г./2012 г. | с. Саввушка | 100 | 30 | - |
| 1-9-9 | 10/0,4 | 1976 г./1976 г. | с. Саввушка | 160 | 45 | - |
| 1-9-10 | 10/0,4 | 1976 г./1976 г. | с. Саввушка | 160 | 45 | - |
| 1-9-11 | 10/0,4 | 1975 г./1975 г. | с. Саввушка | 100 | 25 | - |
| 1-9-12 | 10/0,4 | 2014 г./2014 г. | с. Саввушка | 100 | 15 | - |
| 1-9-13 | 10/0,4 | 1974 г./1974 г. | с. Саввушка | 160 | - | - |
| 1-9-14 | 10/0,4 | 1974 г./1974 г. | с. Саввушка | 100 | - | - |
| 48-5-2 | 10/0,4 | 1976 г./1976 г. | с. Новохарьковка | 100 | 10 | - |
| 48-5-3 | 10/0,4 | 2012 г./2012 г. | с. Новохарьковка | 63 | 5 | - |
| 48-5-4 | 10/0,4 | 1976 г./1976 г. | с. Новохарьковка | 160 | 15 | - |
| 48-5-8 | 10/0,4 | 1988 г./1988 г. | с. Саввушка | 100 | 23 | - |
| 48-5-5 | 10/0,4 | 2007 г./2007 г. | с. Новохарьковка | 100 | - | - |

Электроснабжение Саввушинского сельсовета происходит следующим образом: ПС «Саввушинская» №1 110/10, посредством ЛЭП 110 кВ запитывается от ПС «Змеиногорская» 110/35/10, расположенной южнее с. Саввушка в г. Змеиногорск и посредством ЛЭП 110 кВ, отходящей от ПС «Курьинская» 110/10, расположенной в с. Курья Курьинского района северо-восточнее с. Саввушка. ПС «Саввушинская» № 48 35/10, запитывается посредством ЛЭП 35 кВ от ПС «Ивановская» 35/10, расположенной в с. Ивановка северо-западнее от с. Саввушка в Курьинском районе. От ПС «Саввушинская» №1 и ПС «Саввушинская № 48 посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются электричеством населенные пункты Саввушинского сельсовета Змеиногорского района. Линии электропередач 10 кВ подходят к трансформаторным подстанциям, от которых идет разводка по потребителям Саввушинского сельсовета.

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального планирования Змеиногорского района и Алтайского края

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры.

- строительство коммуникационных сетей зоны отдыха на оз. Колыванское.

Расчет энергопотребления

Прогноз энергопотребления приведен в таблице 2.13.12.

Таблица 2.13.12 - Прогноз энергопотребления

| Наименование нагрузки | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во единиц измерения | Удельная нагрузка, Pуд.кв | Коэф-т реакт. мощн. Ko | Активная расчетная нагрузка, Рржд | Реактивная расчетная нагрузка, Qржд | Полная расчетная нагрузка Sржд | Кол-во единиц измерения | Удельная нагрузка, Pуд.кв | Коэф-т реакт. мощн. Ko | Активная расчетная нагрузка, Рржд | Реактивная расчетная нагрузка, Qржд | Полная расчетная нагрузка, Sржд |
|  |  | Ед. | кВт | tgᵠ | cosᵠ | кВт | кВАр | кВА | Ед. | кВт | tgᵠ | cosᵠ | кВт | кВАр | кВА |
| Индивидуальные дома в с. Саввушка | кВт/ квартира | 356 | 1,99 | 0,29 | 0,98 | 708,4 | 205,45 | 737,63 | 409 | 1,99 | 0,29 | 0,98 | 813,91 | 236,03 | 847,44 |
| Индивидуальные дома в с. Новохарьковка | кВт/ квартира | 39 | 2,64 | 0,29 | 0,98 | 102,96 | 29,86 | 107,2 | 39 | 2,64 | 0,29 | 0,98 | 102,96 | 29,86 | 107,2 |
| Многоквартирные дома в с. Саввушка | кВт/ квартира | 88 | 0,91 | 0,29 | 0,98 | 80,08 | 23,2 | 83,38 | 88 | 0,91 | 0,29 | 0,98 | 80,08 | 23,22 | 83,38 |
| Общеобразовательные школы | кВт/учащихся | 400 | 0,25 | 0,38 | 0,95 | 100 | 38 | 106,98 | 400 | 0,25 | 0,38 | 0,95 | 100 | 38,00 | 106,98 |
| Детские дошкольные учреждения | кВт/мест | 60 | 0,46 | 0,25 | 0,97 | 27,6 | 6,9 | 28,45 | 85 | 0,46 | 0,25 | 0,97 | 39,1 | 9,78 | 40,30 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | кВт/посещений в смену | 5 | 0,2 | 0,43 | 0,92 | 1 | 0,43 | 1,09 | 5 | 0,2 | 0,43 | 0,92 | 1 | 0,43 | 1,09 |
| Предприятия общественного питания | кВт/место | 60 | 1,04 | 0,2 | 0,98 | 62,4 | 12,48 | 63,64 | 60 | 1,04 | 0,2 | 0,98 | 62,4 | 12,48 | 63,64 |
| Физкультурно-спортивны сооружения | кВт/м2 общей площади | 162 | 0,1 | 0,48 | 0,9 | 16,2 | 7,78 | 17,97 | 162 | 0,1 | 0,48 | 0,9 | 16,2 | 7,78 | 17,97 |
| Учреждения культуры и искусства (клубы) | кВт/место | 350 | 0,46 | 0,43 | 0,92 | 161 | 69,23 | 175,25 | 350 | 0,46 | 0,43 | 0,92 | 161 | 69,23 | 175,25 |
| Турбазы | кВт/место | 2179 | 0,36 | 0,48 | 0,9 | 784,4 | 376,53 | 870,13 | 2179 | 0,36 | 0,48 | 0,9 | 784,44 | 376,5 | 870,13 |
| Промышленные предприятия | кВт/м2 | 73788 | 0,078 | - | 0,87 | 5755,46 | - | 5755,46 | 73788 | 0,078 | - | 0,87 | 5755,46 | - | 5755,5 |
| Магистральные улицы | кВт/км дорог | 33,6 | 25 | 0,62 | 0,85 | 839,5 | 520,49 | 987,76 | 33,58 | 25 | 0,62 | 0,85 | 839,50 | 520,5 | 987,8 |
| Улицы и дороги местного значения | кВт/км дорог | 47,4 | 10 | 0,62 | 0,85 | 474 | 293,88 | 557,71 | 47,4 | 10 | 0,62 | 0,85 | 474,00 | 293,9 | 557,7 |
| Внутриквартальные территории | квт/га | 310,2 | 1,2 | 0,62 | 0,85 | 372,3 | 230,80 | 438,00 | 310,2 | 1,2 | 0,62 | 0,85 | 372,3 | 230,8 | 438 |
| Итого |  |  |  |  |  | 9485,34 | 1815,05 | 9930,65 |  |  |  |  | 9602,31 | 1848,5 | 10052,3 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения приведен в таблице 2.13.13.

Таблица 2.13.13 - Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для участка, расположенного в зоне отдыха на оз. Колыванское | ТП 1*40 кВА, протяженность ВЛ 10 кВ – 9,8 км |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для дома отдыха на 100 мест | ТП 1*63 кВА, ВЛ 10 кВ – 1378 м |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для турбазы на 300 мест | ТП 1*160 кВА, ВЛ 10 кВ – 68 м |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для турбазы на 400 мест | ТП 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ – 2336 м |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для «Этнодеревни» на 400 мест | ТП 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ – 405 м |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для промышленности | ТП 2*1000 кВА, ВЛ 10 кВ – 1854 м |
| На расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП в с. Саввушка |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для жилого фонда в западной части с. Саввушка | ТП 1*100 кВА, ВЛ 10 кВ - 312 м; |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для жилого фонда в восточной части с. Саввушка | ТП 1* 100 кВА ВЛ 10 кВ - 76 м |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для жилого фонда в южной части с. Саввушка | ТП 1* 63 кВА ВЛ 10 кВ - 510 м |
| Строительство ВЛ 10 кВ и ТП для детского сада в с. Саввушка | ТП 2*40 кВА, ВЛ 10 кВ – 94 м |

При разработке проектов планировки застройки территорий потребуется:

-	получить технические условия на электроснабжение планируемых объектов в электроснабжающих организациях;

-	уточнить необходимое количество трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ), трассировку питающих и распределительных сетей электропередачи напряжением 10 кВ;

-	запроектировать распределительную сеть напряжением 0,4 кВ;

-	предусмотреть комплексное решение обустройства системы наружного освещения улиц и дорог в сельских населенных пунктах. При необходимости разработать проекты наружного освещения существующих улиц и проездов в населенных пунктах.

### 13.8 СВЯЗЬ

Существующее состояние. Проблемы

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории Саввушинского сельсовета, является ОАО «Ростелеком».

Телефонизация в Саввушинском сельсовете осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС) филиала ОАО «Ростелеком».

МС-240 ОАО «Ростелеком» расположена в с. Саввушка по ул. Центральная, тип оборудования координатное, монтированная емкость - 216 номеров, задействованная – 164 номеров.

Данные о пользователях связи представлены в таблице 2.13.14.

Таблица 1 – Пользователь связи

| Наименование объекта | Количество точек |
| --- | --- |
| Промышленные предприятия | 13 |
| Предприятия соцкультбыта | 4 |
| Жилой сектор | 147 |

Расчет необходимого количества телефонных номеров

Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 2.13.15.

Таблица 2.13.15 - Прогноз необходимого количества телефонных номеров

| Потребители | Расчетная единица | Нормативная обеспеченность | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во расчетных единиц | Необходимое количество номеров | Кол-во расчетных единиц | Необходимое количество номеров |
| Индивидуальные дома | квартира | 1 | 395 | 395 | 448 | 448 |
| Многоквартирные дома | квартира | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Объекты образования | объект | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Объекты торговли | объект | 2 | 11 | 22 | 11 | 22 |
| Объекты общественного питания | объект | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Объекты культуры и досуга | объект | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Объекты здравоохранения | объект | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Турбазы | объект | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Промышленные объекты | кол-во работающих | 0,3 | 225 | 67,5 | 225 | 67,5 |
| Итого: |  |  |  | 598,5 |  | 654,5 |

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального планирования Змеиногорского района и Алтайского края

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, Саввушинского сельсовета предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Саввушинского сельсовета должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета

Таким образом, для развития системы связи Саввушинского сельсовета предусматриваются мероприятия, представленные в таблице 2.13.16.

Таблица 2.13.16 - Перечень мероприятий по развитию системы связи

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |
| Увеличение номерной емкости поселковой телефонной сети для жилого фонда | 336 |
| Увеличение номерной емкости поселковой телефонной сети для проектируемых турбаз | 4 |
| На расчетный срок |
| Увеличение номерной емкости поселковой телефонной сети для жилого фонда | 112 |
| Увеличение номерной емкости поселковой телефонной сети для детского сада в с. Саввушка | 3 |

Проектом предлагается реконструкция существующей АТС с увеличением номерной емкости на первую очередь до 340 номеров, на расчетный срок до 455 номеров.

Предложения генерального плана в адрес ОМС Саввушинского сельсовета по развитию системы аварийного оповещения населения

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путем установки в жилых общественных, производственных и вспомогательных зданиях радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, а также сигналов оповещения ГО и ЧС.

Для оповещения населения на прилегающей территории объектов необходимо установить уличные громкоговорители типа ГР-Д подключенные к ОСО (или СОУЭ). На усилительном устройстве ОСО (СОУЭ) выделить отдельную зону, к которой подключить уличные громкоговорители. Место, мощность и количество динамиков определяется при дальнейшем проектировании.

## ГЛАВА 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего состояния территории.

Структура существующего и планируемого землепользования Саввушинского сельсовета приведена в таблице 2.14.1.

Таблица 2.14.1 - Существующий и планируемый баланс территории Саввушинского сельсовета

| № п/п | Наименование территорий | Существующее положение | Планируемое положение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % к итогу | га | % к итогу |
| 1 | Земли населенных пунктов – всего, | 490,56 | 1,47 | 491,14 | 1,48 |
|  | в том числе: |  | 0,00 |  |  |
|  | с. Саввушка | 408,09 | 1,23 | 408,09 | 1,23 |
|  | п. Новохарьковка | 82,47 | 0,25 | 83,05 | 0,25 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – всего, | 98,45 | 0,30 | 107,17 | 0,32 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 32,98 | 0,10 | 101,52 | 0,31 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 22529,89 | 67,70 | 22452,05 | 67,46 |
| 5 | Земли лесного фонда | 9637,34 | 28,96 | 9637,34 | 28,96 |
| 6 | Земли водного фонда | 491,29 | 1,48 | 491,29 | 1,48 |
| 7 | Земли запаса | - | - | - | - |
|  | Всего территория Саввушинского сельсовета | 33280,51 | 100 | 33280,51 | 100 |

Земельные участки, включаемые в границы населенного пункта

В отношении изменения границ населенных пунктов следует отметить, что в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

В таблице 2.14.2 дана характеристика земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов.

Таблица 2.14.2 - Земельные участки, планируемые к включению в земли населенных пунктов

| Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Текущее состояние земельных участков | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новохарьковка | 22:14:040201:1049 | 0,58 | Туристическая база | Земли с/х назначения |

Таким образом, предлагается перевод 0,58 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности

При реализации предложений по строительству и размещению объектов промышленного производства потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и т.д. в связи с планируемым размещением на указанных землях промышленных предприятий.

Основные характеристики земельных участков, планируемых для размещения инженерных объектов, объектов промышленности и специального назначения, представлены в таблице 2.14.5.

Таблица 2.14.5 - Земельные участки, планируемые для размещения инженерных объектов, объектов промышленности и специального назначения

| Наименование | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Текущее состояние земельных участков | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО | часть 22:14:040104 | 2,4 | Полигон ТБО | Земли с/х назначения |
| Кладбище | часть 22:14:040201 | 2,0 | Кладбище | Земли с/х назначения |
| Кладбище | часть 22:14:040201 | 1,5 | Кладбище | Земли с/х назначения |
| Филиал «Алтайский оптико-лазерный центр» открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» | 22:14:040201:1079 22:14:040201:1062 22:14:040201:1056 22:14:040201:1080 | 2,82 | Объекты филиала «Алтайский оптико-лазерный центр» открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» | Земли с/х назначения |

Таким образом, предлагается перевод 8,72 га земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов

При реализации предложений по строительству и размещению объектов туризма и отдыха потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий, в связи с планируемым размещением на указанных землях объектов туризма.

Основные характеристики земельных участков, планируемых для размещения объектов отдыха и туризма представлены в таблице 2.14.5.

Таблица 2.14.5 - Земельные участки, планируемые к переводу в земли особо охраняемых территорий и объектов

| Наименование | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Текущее состояние земельных участков | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Туристическая база | часть 22:14:040201 22:14:040201:1060 | 10,50 | Растительность | Земли с/х назначения |
| Туристическая база | 22:14:040201:156 22:14:040201:158 | 6,94 | Растительность | Земли с/х назначения |
| Дом отдыха | часть 22:14:040201:104 часть 22:14:040201:1052 часть 22:14:040201:1051 | 1,18 | Растительность | Земли с/х назначения |
| «Этнодеревня» | часть 22:14:040201 | 17,69 | Растительность | Земли с/х назначения |
| Туристическая база | часть 22:14:040201 | 12,62 | Туристическая база | Земли с/х назначения |
| Туристическая база | часть 22:14:040201 22:14:040201:1076 22:14:040201:1053 22:14:040201:1063 | 3,74 | Туристическая база | Земли с/х назначения |
| Туристическая база | 22:14:040201:635 22:14:040201:1078 часть 22:14:040201:1085 22:14:040201:144 | 4,39 | Туристическая база | Земли с/х назначения |
| Туристическая база | часть 22:14:040201 | 11,48 | Туристическая база | Земли с/х назначения |

Таким образом, предлагается перевод 68,54 га земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов

На территории Саввушинского сельсовета, в соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года» (вместе с "Планом мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года") от 22.12.2011 №2322-р, планируется создание национального парка «Горная Колывань». В связи с данным мероприятием необходимо в дальнейшем осуществить перевод земель лесного фонда (5858,52 га) и земель сельскохозяйственного назначения (4040,25 га) в границах национального парка в земли особо охраняемых природных территорий.

РАЗДЕЛ 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Саввушинского сельсовета на комплексное развитие соответствующей территории

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Технико-экономические показатели генерального плана представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | 2020 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Всего | га | 33280,51 | 33280,51 | 33280,51 |
| 1.2 | В том числе населенных пунктов: | га | 490,56 | 491,14 | 491,14 |
| Функциональные зоны в границах населенных пунктов |
| 1.3 | Жилая зона | га | - | 240,9 | 240,9 |
| 1.4 | Общественно-деловая зона | га | - | 7,33 | 7,33 |
| 1.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 29,13 | 29,13 |
| 1.6 | Зона производственного использования | га | - | 61,33 | 61,33 |
| 1.7 | Зона рекреационного назначения | га | - | 133,43 | 133,43 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | - | 19,02 | 19,02 |
| Функциональные зоны за границами населенных пунктов |
| 1.9 | Зона производственного использования | га | - | 101,27 | 240,9 |
| 1.10 | Зона рекреационного назначения | га | - | 101,39 | 7,33 |
| 1.11 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 22450,87 | 29,13 |
| 1.12 | Зона специального назначения | га | - | 5,59 | 61,33 |
| 1.13 | Зона леса | га |  | 9637,34 | 133,43 |
| 1.14 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 1,62 | 19,02 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Всего | чел. | 1394 | 1393 | 1600 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| III | ЖИЛОЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем жилого фонда | м2 | - | - | - |
| IV | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 4.1 | ОКС учебно-образовательного назначения | единиц | 2 | 2 | 3 |
|  |  | мест | 460 | 460 | 485 |
|  | в том числе: - детские сады | мест | 60 | 60 | 85 |
| 4.2 | ОКС культурно-досугового назначения | объект | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 350 | 350 | 350 |
| 4.3 | ОКС спортивного назначения | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.4 | ОКС здравоохранения | объект | 1 | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 63,58 | 68,98 | 68,98 |
| 5.2 | Регионального и межмуниципального значения | км | 33,58 | 33,58 | 33,58 |
| 5.3 | Плотность автодорожной сети | км/тыс. га | 1,91 | 2,07 | 2,07 |
| 5.4 | Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах | км | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| Электроснабжение |
| 6.1 | Полная расчетная нагрузка | кВА | - | 9930,7 | 10052,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2 | на производственные нужды | кВА | - | 5755,5 | 5755,5 |
| 6.3 | на коммунально-бытовые нужды | кВА | - | 4175,2 | 4296,8 |
| 6.4 | протяженность сетей всего | км | 64,7 | 80,54 | 81,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.5 | 110 кВ | км | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 6.6 | 35 кВ | км | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 6.7 | 10 кВ | км | 19,4 | 35,24 | 36,23 |
| 6.8 | Количество ПС на территории | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.9 | 110 кВ | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 6.10 | 35 кВ | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Связь |
| 6.11 | количество АТС | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Водоснабжение |
| 6.12 | водопотребление | куб.м/сут | - | 580,44 | 814,92 |
| 6.13 | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.14 | на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/сут | - | 267,65 | 441,60 |
| 6.15 | на пожаротушение | куб.м/сут | - | 189,0 | 189,0 |
| 6.16 | протяженность сетей водоснабжения | км | 32,0 | 32,0 | 33,75 |
| Противопожарное водоснабжение |
| 6.17 | пожарный водоем | единиц | - | 1 | 1 |
| 6.18 | пожарный гидрант | единиц | - | - | - |
| 6.19 | пирс | единиц | 1 | 4 | 4 |
| Водоотведение |
| 6.20 | общее поступление сточных вод | куб. м/ в сутки | - | 36,59 | 42,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.21 | хозяйственно-бытовые | куб. м/ в сутки | - | 34,85 | 40,00 |
| 6.22 | производительность очистных сооружений | куб. м/ в сутки | - | - | - |
| 6.23 | протяженность сетей канализации | км | - | - | - |
| Теплоснабжение |
| 6.24 | Потребление тепла | - | - | - | - |
| 6.25 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | МВт | - | - | - |
| 6.26 | Протяженность тепловых сетей | км | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 | 2 |